Список авторского коллектива

Начальник отдела                                                               Урманов З.Н.

Главный архитектор проекта                                             Мареева И. Г.

Архитекторы                                                                       Мукминова Э. М.

Тарасюк И. Ю.

Главный специалист ВК                                                    Салихова А. М.

Главный специалист ОВ                                                    Сафиуллин Р. Н.

Главный специалист ЭЛ                                                    Запорожцев Ю. В.

Главный специалист ГС                                                     Козлова С. Л.

Инженер ООС                                                                     Басырова Э. И.

Проект разработан в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами.

Главный инженер проекта                                                  Мареева И. Г.

подпись        дата       Ф.И.О.

Данный документ не подлежит размножению или

передаче другим организациям и лицам без

согласия института «Башагропромпроект»

Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

1.1. Территориальное размещение

Село Рощинский – центр и единственный населённый пункт в составе сельского поселения Рощинский сельсовет Стерлитамакского района Республики Башкортостан, расположено в северо-западной части Стерлитамакского района, в 15 км к северу от г. Стерлитамак и ближайшей железнодорожной станции Стерлитамак. Расстояние до столицы Республики Башкортостан – г. Уфы 123 км.

1.2. Оценка природных условий

1.2.1. Климат

Климатическая характеристика приводится по данным метеостанции Раевский, Справочника по климату СССР (1968г.), ТСН «Климат Республики Башкортостан» (2001г.) и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Село Рощинский расположено в лесостепной зоне, которая характеризуется континентальным климатом с холодной сухой зимой и теплым засушливым летом.

Тепловой режим. Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3°С. Наиболее холодным месяцем является январь со среднемесячной температурой минус – 14,2°С. Самый жаркий месяц – июль со среднемесячной температурой +20,0°С. Абсолютная минимальная температура воздуха составляет –45°C, абсолютная максимальная +40°C.

Число дней с наиболее сильными морозами с температурой менее –30°С (в среднем) достигает 2 дней, с температурой менее –20°С – 18,4 дня.

Суммарная солнечная радиация на горизонтальную поверхность при безоблачном небе составляет 5867 МДж/м2 за год. Продолжительность солнечного сияния 1850-1820 час. за год.

Влажностный режим. Территория недостаточно увлажнена. За год выпадает в среднем 420 мм осадков, причем основная часть в теплый период – 299 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в июне – июле. Летом преобладают ливневые дожди, но в отдельные годы распределение осадков нарушается, часто бывают засухи.

Засушливые явления возможны в мае – июне, когда относительная влажность уменьшается в среднем до 58%. Средняя относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 79%, наиболее теплого – 68%, среднегодовая относительная влажность воздуха 72%.

Зимой мощность снежного покрова достигает 20-30см. Вес снежного покрова на 1м2 горизонтальной поверхности, возможный 1 раз в 5 лет, составляет 145 кг, в 50 лет – 269 кг.

Ветровой режим. На рассматриваемой территории в течение всего года преобладают ветры южного и юго-западного направлений. Среднегодовая скорость ветра – 3,0 м/сек. В среднем за год отмечается 13 дней с сильным ветром.

Опасные погодные явления:

Метели. В зимний сезон при усилении ветра более 6 м/сек. возникают метели, в среднем за год бывает 46 дней с метелью. Преобладают метели умеренной интенсивности южного и юго-западного направлений, вследствие чего рекомендуется ветро- и снегозащита селитебных территорий от ветров этих направлений планировочными средствами.

Туманы. Среднегодовое число дней с туманом в среднем около 30, наибольшее количество туманов возникает в условиях пересеченного рельефа.

Засухи. Критерием для оценки интенсивности засухи принят гидротермический коэффициент - ГТК: значение ГТК менее 0,6-0,7 характеризуют очень засушливую обстановку, которая в сочетании с ветром создает суховейные явления, пагубно влияющие на сельскохозяйственные культуры.

Климатические условия для строительства

По климатическому районированию территории России для строительства с. Рощинский относится к климатическому подрайону IB. Расчетная температура для проектирования отопления равна –35°С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха <8°С) равна 208 дням. Максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна 152 см, раз в 50 лет – 207см.

Климатические условия для рассеивания вредных примесей.

Неблагоприятные для рассеивания метеорологические условия обуславливают повышение уровня загрязнения. Наибольшее влияние на рассеивание примесей оказывает режим ветра и температуры, в особенности ее стратификация.

Накоплению примесей в воздухе населенных пунктов и увеличению загрязнения способствует:

1. Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией.

2. Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен.

3. Высока температура воздуха и слабый ветер.

4. Туманы.

5. В	городах – повышенный исходный уровень концентраций.

6. Опасное направление южное и скорость ветра 4-7м/сек.

При низких источниках выбросов повышенный уровень загрязнения воздуха отмечается при слабых ветрах 0-1м/сек за счет скопления примесей в приземном слое. При слабом ветре концентрация примесей может увеличиваться на 30-70%, чем при других скоростях.

Повторяемость слабых ветров на территории с. Рощинский – 56% от общего числа случаев, с максимумом в августе-сентябре.

Наибольшую опасность с точки зрения загрязнения атмосферы представляют условия застоя воздуха, т.е. сочетание инверсии со слабыми ветрами. В условиях застоя воздуха особую опасность представляют низкие и неорганизованные источники, выбросы которых могут также значительно влиять на загрязнение воздушного бассейна даже небольшого населенного пункта.

Повторяемость приземных инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 30%, приподнятых инверсий – 44%. По сезонам года инверсии распределены довольно равномерно. Мощность и интенсивность приземных инверсий составляет 0,3-0,6км и 2-6°С. Максимум наблюдается зимой (0,5-1км) и минимум – летом.

По районированию территории России по метеорологическим условиям, территория Предуралья Башкортостана относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), которая характеризуется низкой рассеивающей способностью атмосферы.

1.2.2. Рельеф

Село Рощинский расположено в пределах Прибельской равнины, расчлененной долиной р. Куганак. Застройка находится на участке у южного левого берега р. Асава – притока р. Куганак. Рельеф участка спокойный, по берегу – обрывистый.

Абсолютные отметки проектируемой территории изменяются в пределах от 137,0 до 187,5 м.

1.2.3. Инженерно-геологическая характеристика

Неблагоприятные физико-геологические процессы и явления на участке и вблизи него не отмечены.

Максимальная глубина промерзания грунтов, по данным Уфимской гидрометобсерватории, составляет 1,8 м (раз в 10 лет равна 152 см, раз в 50 лет – 207 см).

В геологическом разрезе площадки до изученной глубины 10 м принимают участие верхнечетвертичные делювиальные глины, повсеместно покрытые слоем современных почв, мощностью 0,5 м.

Грунтовые воды на глубине 1,9-0,8 м. Грунтовые воды приурочены к макропористым суглинкам, глинам, мелким пескам и гравийным грунтам. Мощность водоносного горизонта 7,9 м.

Фильтрационные свойства грунтов довольно высокие: коэффициент фильтрации суглинков и глин по результатам опытно-фильтрационных работ 0,08 м/сут., коэффициент фильтрации песков 13м /сут., гравийных грунтов – 30 м/сут.

По химическому составу воды пресные, гидрокарбонатные кальциевые, с ограниченным загрязнением, слабо-щелочные.

В весенний период возможен подъем уровня грунтовых вод  на 0,7 м выше замеренного в период изысканий.

Физико-механические свойства грунтов.

1. Суглинок аллювиальный, буровато-коричневый, макропористый, водонасыщенный, мягкопластичный и текучепластичный консистенции. Модуль общей деформации суглинка составляет 60 кгс/см2.

2. Глина аллювиальная, красновато-коричневая, макропористая, влажная, тугопластичной консистенции. Модуль общей деформации грунта 140 кгс/см2.

3. Песок аллювиальный, мелкий, полимиктовый, с содержанием глинистых частиц до 20 %, водоносный.

4. Гравийный грунт аллювиальный, коричневый, водоносный, полимиктовый, с глинистым заполнением до 20 %. Условное расчетное давление на гравийный грунт 3 кгс/см2.

1.2.4. Гидрография

Село Рощинский ограничено с южной стороны рекой Асава, с восточной части – дорогой республиканского значения Уфа–Оренбург. Река Асава впадает в реку Куганак в 30 км от устья. Длина водотока составляет 31 км в речном подбассейне р. Белой. Водосборная площадь 188 км2. Долина реки Асава в районе с. Рощинский составляет: длина – 1,652 км, ширина – до 10 метров. Пойма асимметричная, местами заболочена, покрыта мелким кустарником. В многоводные годы с высоким половодьем вода на пойме может держаться от 0,5 до 1 месяца. Скорость течения в межень 0,2-0,3м/сек., дно песчаное, берега русла высотой до З метров.

Инженерно-геологическая оценка территории.

В соответствии с инженерно-геологическими условиями территории, по степени пригодности  ее для строительства, выделены следующие категории:

– территории неблагоприятные для строительства,

– территории ограниченно благоприятные для строительства;

– территории благоприятные для строительства;

Территория неблагоприятная для строительства:

– пойма и частично первая надпойменная терраса р.Асава, затопляемая паводком 1% обеспеченности. Она характеризуются преимущественно плоской, часто заболоченной поверхностью.

– поймы мелких водотоков;

– участки с уклонами поверхности выше 20%, овраги, оползневые участки.

Территория ограниченно благоприятная для строительства:

– участки первой надпойменной террасы с абсолютными отметками поверхности от 137 до 135 м, с близким залеганием уровня грунтовых вод. Грунтами оснований фундаментов служат аллювиальные суглинки и глины мягкопластичной консистенции, водонасыщенные пылеватые и мелкозернистые пески средней плотности сложения

– участки с уклонами поверхности от 10 до 20%, расположенные на склонах надпойменных террас р. Асава, холмов и увалов в пределах водораздельного плато.

Территория, благоприятная для строительства:

– участки в юго-западной части села.

1.2.5. Почва и растительность

Проектируемая территория относится к лесостепной зоне, характеризуется невысокой лесистостью. Из лиственных пород преобладают: липа, береза. Хвойные породы представлены сосной.

На территории села растительность представлена участками лесных насаждений  и бульваром в северо-восточной части села, парком рядом с мечетью, озелененной территорией у главной площади села, озелененными территориями вдоль р. Асава и участками около общественных зданий.

Почвенный покров представлен черноземами типичными и черноземами выщелоченными.

1.3. Комплексная оценка территории

Комплексная оценка территории включает экологическую оценку территории района проектирования и планировочные ограничения природного и техногенного характера. На территории с. Рощинский производственные предприятия отсутствуют. Село Рощинский находится в непосредственной близости к промышленному центру – г. Стерлитамак и автомагистрали Уфа – Стерлитамак.

Состояние воздушного бассейна Стерлитамакского района РБ.

По данным представленным в ПК ГИАС «Экологическая безопасность», в 2009 году по МР Стерлитамакский район РБ.

– образовано 268308,241 тонн отходов производства и потребления, из них:

1 кл. опасности - 1,148 тонн;

2 кл. опасности - 3,82 тонн;

3 кл. опасности - 98511,373 тонн;

4 кл. опасности - 105369,597 тонн;

5 кл. опасности - 64422,103 тонн.

– выброшено в атмосферу загрязняющих веществ 5,203 тыс. тонн, из них выброшено без очистки 5,112 тыс. тонн.

1.3.1. Планировочные ограничения для развития населенного пункта

Комплексная оценка территории содержит оценку природных и техногенных условий качества городской среды, которые являются планировочными ограничениями для градостроительного освоения территории села.

С учетом природных и техногенных факторов проектом предлагается зонирование территории на три категории:

– территории, не подлежащие градостроительному освоению;

– территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями;

– территории, благоприятные для градостроительного освоения.

Территория, благоприятная для градостроительного освоения, охватывает участок южнее и  юго-западнее существующей территории населенного пункта.

1.3.2. Территории, не подлежащие градостроительному освоению

Природные ограничения для хозяйственного освоения:

Прибрежные защитные полосы водных объектов: реки Асава – 40 м;

Зоны существующих зеленых насаждений:

На территории населенного пункта имеется 5,43 га озелененных территорий общего пользования, представленных небольшими островками зеленых насаждений, парковой зоной в центре села и бульваром в северо-восточной части села.

Участки с уклонами поверхности выше 20%, овраги, оползневые участки, поймы мелких водотоков.

Зоны санитарной охраны предприятий и сооружений:

Границы санитарной охраны газораспределительных сетей:

ГРП – 15м, ШРП – 15м.

Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП и ШРП, а при расположении оборудования на открытой площадке – от ограждения (таб. 54  ТСН «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»).

1 пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод

Источником водоснабжения с. Рощинский является водозабор, находящийся в с. Карайганово Ишимбайского района. Граница I пояса устанавливается на расстоянии 50 метров от водозабора – при использовании недостаточно защи-щенных подземных вод (п.2.2.1.1.СанПин 2.1.4.027-95).

1.3.3. Территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями

Водоохранные зоны водных объектов

Водоохранная зона реки Асава – 100м.

II пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод

Граница второго пояса устанавливается на расстоянии 400 метров от водозабора (таблица 1 СанПиН 2.1.4.1110-02), находится в с. Карайганово Ишимбайского района.

Санитарно-защитные зоны от промышленных предприятий и коммунальных объектов.

Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли.

| № п/п | № на плане | Наименование | СЗЗ, м | Класс опасности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общественно деловые объекты |
| 1 |  | Культовые объекты* | 50 | V | п. 4.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1 |  | Бани | 50 | V | п. 4.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Объекты рекреации |
| 3 |  | Открытые спортплощадки* | 50 | V | п. 4.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Производственные объекты |
| 4 |  | Гаражный кооператив на 400 маш/мест | 50 | V | п. 4.4 таблица 4.4.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 5 |  | Очистные сооружения канализации | 200 |  | п. 4.5 таблица 4.5.1.СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

* Производства и объекты, ведущим фактором которых является шумовое воздействие на население.

Санитарно-защитные зоны от объектов специального назначения:

– санитарно-защитная зона кладбища

Кладбище находиться в 4, 3 км у деревни Восточное на территории сельского поселения Казадаевский сельсовет.

– санитарно-защитная зона свалки ТБО – 1000 м.

– скотомогильник закрытый в 2007 г., принадлежащий СПК им. «Явнова» Стерлитамакского района РБ  – 1000 м.

Согласно пункта 5.4 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (с изменениями, внесенными определением Верховного Суда от 13.06.2006 г. № -КАС06-193) и в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №01/16400-0-32 от 22.11.2010 г. «О разъяснении изменений №3 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03»:

– размер санитарно защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) составляет  1000 м.

1.4. Система расселения

Население с. Рощинский на проектируемый период составляет 1928 чел.

Численность населения по возрастным группам

|  | Младше трудоспособного возраста, чел /% | В трудоспособном возрасте, чел/% | Старше трудоспособного возраста, чел/% |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Рощинский | 17,6 | 70,7 | 11,6 |

Динамика численности населения

| Годы | Население | Естественный прирост | Механический прирост |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Район | с. Рощинский | Район | с. Рощинский | Район | с. Рощинский |
| 2007 | 37700 | 1757 | -374 | 20 | -3850 | 33 |
| 2008 | 33476 | 1810 | -196 | 28 | -520 | 50 |
| 2009 | 32760 | 1888 | -10 | 15 | -20 | 25 |

1.5. Социально-экономический прогноз

В настоящее время доминирующее положение в экономике села занимает сельское хозяйство. Объекты сельского хозяйства представлены образованным в 1979 г. ГУСП совхоз «Рощинский», находящимся в 6,5 км от восточнее с. Рощинский. На предприятии трудятся более 2000 чел., проживающих в 28 населённых пунктах и центральном благоустроенном селе городского типа Рощинский.

ГУСП совхоз «Рощинский» является центром сельскохозяйственной продукции в структуре Стерлитамакского района с 5-ю сельскими Советами.

Сейчас это крупнейшее в республике агропромышленное объединение, имеющее 37,5 тыс. га сельхозугодий, из них 29,1 – пахотных земель, 6,2 тысяч голов КРС, 54 тысяч голов свиней, 350 голов с наличием скаковых лошадей, производством кумыса, 9 МТФ и 1 откормочное производство КРС.

В хозяйстве имеется племенной репродуктор на 200 свиноматок, тепличное хозяйство, функционируют цех по производству отравленных приманок, цех по пошиву спецодежды, комбинат хлебопродуктов, кондитерский цех, придорожный сервисный комплекс, собственная торговая сеть с 27 магазинами в 5 крупнейших городах республики.

Помимо сельскохозяйственных предприятий, являющихся главным градоформирующим элементом в экономической структуре, в селе расположено значительное количество торгово-закупочных предприятий. Относительно стабильное экономическое состояние села связано с развитием малого предпринимательства, которое предусматривает ряд комплексных мероприятий, направленных на насыщение местного рынка товарами народного потребления, на активное участие в насыщении товарного рынка товаропроизводителей.

Основные прогнозные показатели развития мясного животноводства до 2020 года по ГУСП совхоз «Рощинский»

| Наименование показателя | Ед.изм | 2009 | 2010 | 2013 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поголовье скота и птицы на конец года: |  |  |  |  |  |
| -крупно рогатый скот | Гол. | 6296 | 6900 | 7700 | 8000 |
| В том числе мясных пород |  |  |  |  |  |
| -коровы | Гол. | 1850 | 1900 | 2800 | 3000 |
| В том числе на подсосе |  |  |  |  |  |
| -свиньи | Гол. | 50012 | 50000 | 50000 | 50000 |
| -лошади | Гол. | 327 | 320 | 350 | 350 |
| Выращено скота и птицы |  |  |  |  |  |
| -Крупный рогатый скот | Тонн | 820 | 850 | 920 | 1000 |
| В том числе мясных пород | Тонн | 340 | 360 | 480 | 600 |
| -Свиньи | Тонн | 7581 | 7600 | 7600 | 7600 |
| Реализовано скота и птицы на убой: |  |  |  |  |  |
| -Крупно рогатый скот | Тонн | 541 | 680 | 740 | 800 |
| -Свиньи | Тонн | 7500 | 7836 | 7836 | 7836 |
| -Лошади | Тонн | 1,8 | 2 | 2 | 2 |
| Производство молока | Тонн | 7833,6 | 8800 | 13000 | 15000 |
| Введено первотелок: |  |  |  |  |  |
| -всего | Голов | 415 | 470 | 700 | 750 |
| Получено приплода: | Голов |  |  |  |  |
| -телят | Голов | 1665 | 1700 | 2500 | 2700 |
| -поросят | Голов | 78740 | 81861 | 81861 | 81861 |
| Количество помещений: |  |  |  |  |  |
| -для крупно рогатого скота | Скотомест | 6300 | 6900 | 7700 | 8000 |
| -для свиней | Скотомест | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 |
| -для лошадей | Скотомест | 320 | 320 | 350 | 350 |
| Ввод помещений всего: |  |  |  |  |  |
| -для крупно рогатого скота | Скотомест | 600 | 600 | - | - |
| В том числе откормплощадок | Скотомест | 400 | 600 | - | - |
| В том числе новых: |  |  |  |  |  |
| -для крупно рогатого скота | Скотомест | 400 | 600 | - | - |
| В том числе откормплощадки | Скотомест | 400 | 600 | - | - |
| В т.ч. модернизированных: |  |  |  |  |  |
| -для крупно рогатого скота | Скотомест | 200 | 400 | 200 | - |
| Кормовая база |  |  |  |  |  |
| Площадь кормовых культур | Тыс.га | 26178 | 25736 | 25800 | 25800 |
| Выход с 1 га площади | К.ед | 17,8 | 17,4 | 18,2 | 19,4 |
| Заготовка кормов всего | Т.к.ед | 40000 | 27550 | 47000 | 50000 |

(Данные предоставлены Управлением сельского хозяйства администрации муниципального района Стерлитамакский район.)

Расширение производства ГУСП совхоз «Рощинский» и в дальнейшем будет способствовать развитию экономики региона и развитию территории с. Рощинский.

1.6. Культурное наследие

Согласно представленным МУП Отдел архитектуры и градостроительства МР Стерлитамакский район РБ исходным данным, объектов культурного и природного наследия, расположенных на территории проектируемой с. Рощинский нет.

Глава 2. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ

2.1. Краткая характеристика существующего положения

Село Рощинский – единственный населённый пункт, составляющий сельское поселение Рощинский сельсовет.

Территория села, в связи с наличием ограничений градостроительного развития, имеет компактную форму и радиально-регулярную планировочную структуру застройки. Застройка села ограничена: с юга – рекой Асава, с запада – 1 км санитарно-защитной зоной от скотомогильника, с севера – санитарно-защитной зоной репродуктивно-племенного отделения совхоза «Рощинский», с востока – АГРС и котельной №1 «Племферма», очистными сооружениями и ССЗ от автомагистрали Уфа – Оренбург.

Территория в существующих границах села составляет 62,1 га.

Баланс территории (существующее положение)

| № п/п | Территория | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Всего в границах села | 62,1 | 100 |
| 1.1 | Жилая застройка, в т. ч | 27,99 | 45 |
|  | -усадебная | 16,13 | 26 |
|  | -блокированная | 7,3 | 12 |
|  | -малоэтажная многоквартирная | 4,39 | 7 |
| 1.2. | Общественная застройка, в т.ч. | 7,55 | 12,2 |
|  | -детских садов, школ | 4,86 | 7,8 |
|  | -здравоохранения | 0,72 | 1,1 |
| 1.3. | Производственно-коммунальная зона |  |  |
|  | -Территория коммунальных, складских, автотранспортных предприятий | 1,304 | 2,1 |
| 1.4. | Зеленые насаждения, в т.ч. | 2,91 | 4,6 |
|  | -общего пользования (парки, скверы) | 0,93 | 1,5 |
|  | -санитарно-защитные | - | - |
|  | -водоохранные | - | - |
|  | -естественные насаждения | 1,98 | 3,1 |
| 1.5. | Улицы, дороги, площадки, в т.ч. | 3,65 | 5,8 |
| 1.6. | Прочие | 18,69 | 30,2 |
| 2. | Итого: | 62,1 | 100 |

Кварталы жилой и общественной застройки составляют 35,97 га. Территории общего пользования – 10,61 га.

Очистные сооружения, котельная №1 ГУСП с-з «Рощинский» и Водонапорная башня находятся вне границ с. Рощинский. Общая площадь промышленной зоны не учтенной в балансе территорий составляет 1,07 га.

Мемориальный парк и естественные насаждения в северо-восточной части села не входят в границы с. Рощинский. Площадь озеленений общего пользования не включенных в границу села составляет 2,23 га. При подсчете баланса территорий данные территории не были учтены.

Согласно Акту выбора, земли для развития населенного пункта отведены в южном направлении от существующих границ села.

2.2. Население

Динамика численности населения прослежена за последние 3 года. В первой половине периода динамика населения с. Рощинский имела возрастающий характер, во второй половине – динамика численности населения стабилизируется. (Данные приведены согласно справкам служб района.)

Динамика численности населения с. Рощинский

| Годы | Численность | Естественный прирост | Механический прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 1757 | 20 | 33 |
| 2008 | 1810 | 28 | 50 |
| 2009 | 1888 | 15 | 25 |

Возрастной состав населения

| Возрастные группы | Удельный вес |
| --- | --- |
|  | Всего (чел.) | В % |
| 1 | 4 | 5 |
| 0-7 лет | 185 | 9,6 |
| 7-15 | 156 | 8,1 |
| 17-55 лет женщин | 670 | 34,8 |
| 17-60 лет мужчин | 693 | 35,9 |
| Пенсионный возраст | 224 | 29,3 |
| Итого трудоспособного населения | 1363 | 70,7 |
| Всего населения в поселке | 1928 | 100 |

Количественный состав семьи

| Численность и состав | Показатель |
| --- | --- |
|  | Всего | % |
| Население, чел. | 1928 |  |
| Количество семей, всего ед. | 733 | 100 |
| В т.ч. из 2х человек | 211 | 28,8 |
| Из 3х человек | 170 | 23,2 |
| Из 4х человек | 210 | 28,7 |
| Из 5ти и более человек | 18 | 2,4 |
| Численность одиноких | 124 | 16,9 |
| Коэффициент семейности | 2,63 |  |

2.3. Жилищный фонд

Существующий жилой фонд представляет собой кварталы одно- и 2х-квартирных домов с приусадебными участками и кварталы малоэтажной многоквартирной  секционной застройки.

Общая площадь усадебных жилых домов составляет 9744 м2,

– общая площадь многоквартирных жилых домов – 20773 м2;

– суммарный жилищный фонд составляет – 30517 м2;

– число квартир в домах секционного типа – 568 единиц;

– домов усадебного типа – 87 единиц;

– жилищная обеспеченность составляет 15,82 м2/чел.

Благоустройство многоквартирных жилых домов: все дома обеспечены водоснабжением, канализацией, центральным отоплением, газифицированы, электрифицированы, радиофицированы и телефонизированы. Приём телепередач осуществляется приёмными антеннами на крышах зданий.

По материалу стен: из общего объема жилого фонда каменные составляют 29557 м2 или 98,16 %, деревянные – 560 м2 или 1,83 %.

Из общего объёма жилищного фонда на капитальную многоквартирную 2-5-этажную застройку (64 ед.), сосредоточенную в северной и центральной части села, приходится порядка 68% всего жилищного фонда (20773 м2).

Техническое состояние жилищного фонда с. Рощинский характеризуется положительными показателями. Из общего объема жилого фонда с % износа:

– до 30 % – 29557 м2,

– от 30% до 65% – 300 м2,

– от 65% до 70%  – 260 м2 общей площади.

Кроме того, неудовлетворительным техническим состоянием характеризуются строения, которые выработали свой потенциальный ресурс. Это в большей степени относится к индивидуальной деревянной застройке с износом более 65% – порядка 260 м2 общей площади.

Ветхий аварийный фонд отсутствует.

Анализ жилого фонда выполнен на основании справок, представленных службами администрации муниципального района.

2.4. Система культурно-бытового обслуживания

Анализ современного уровня обслуживания населения показывает, что в с. Рощинский обеспеченность объектами культурно-бытового обслуживания достаточно высокая. Дефицит выявлен по объектам повседневного обслуживания.

Перечень основных существующих учреждений культурно-бытового обслуживания населения с. Рощинский на 2010 г.

| Наименование | Ед.измер | Норма обеспеч. На тыс. чел. | Требуемое из расчета на 1928 чел. | Сущ. обеспечь. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | Мест | 33-34 | 68 | 143 | 210 |
| Общеобразовательные учреждения | Учащ. | 144 | 286 | 203 | 70,9 |
| Помещения для занятий физкультурой | М2 пл. пола | 80 | 159,2 | 50 | 31,40 |
| Спортивные залы общего типа | М2 пл. пола | 80 | 159,2 | 50 | 31,40 |
| Помещения досуга | М2 пл. пола | 60 | 120 | 300 | 250 |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 300-230 | 597 | 300 | 50 |
| Магазины продовольственные | М2 торг. площ. | 100 | 199 | 419 | 210,55 |
| Предприятия обществ. питания | Пос. мест | 40 | 80 | 196 | 245 |
| Бани | П. мест | 7 | 14 | 10 | 71 |
| Магазины непродовольственные | М2 торг. пл. | 200 | 398 | 197,1 | 50 |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | 1 | 100 |
| Предприятия бытового обслуживания | Раб. мест | 4 | 8 | 4 | 50 |
| Аптека | М2 | 14 | 27,8 | 20 | 71,9 |
| Районная участковая больница | Койко/место | 9,6 | 20 | 35 | 175 |
| Бассейн | Пл. зеркала воды,м2 | 20-25 | 50 | 30 | 60 |
| Отделение банка | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 2 | 2 | 100 |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,47 | - | - |
| Поликлиника | 1посещений в сену |  |  | 50 |  |

Существующий общественно-деловой центр, в составе которого: здание администрации, дворец культуры, библиотека, мечеть, церковь, баня с прачечной, магазин, аптека, больница, гостиница, парикмахерская, располагается по ул. Майская.

Кроме того, по улице Лесной находятся  гостиница и дом быта.

2.5. Транспорт. Улично-дорожная сеть.

Село Рощинский с востока соединяется с дорогой федерального значения Уфа – Оренбург дорогой местного значения протяжённостью 0,4 км.

Сетка улиц в существующей застройке носит регулярно-радиальный характер. Производственно-коммунальные объекты находятся за границами села.

Главная улица с. Рощинский, на которой разместились основные административные здания села, а также объекты культурно-бытового обслуживания –  ул. Майская имеет прямое сообщение с дорогой местного значения. Основные улицы села: ул. Асаво-Зубово и ул. Лесная связывают общественно-деловой центр с жилой застройкой. Улицы достаточно широкие и имеют асфальтовое покрытие.

Основной вид транспорта в селе – автомобильный.

Отправление междугородних автобусов происходит с Уфимского Южного автовокзала по 9 маршрутам: Уфа – Стерлитамак, Уфа – Стерлибашево (ч/з Стерлитамак), Уфа – Стерлитамак (ч/з в Толбазы), Уфа – Федоровка; Уфа – Салават, Уфа – Ишимбай (ч/з Толбазы), Уфа – Мелеуз; Уфа – Кумертау; Уфа – Оренбург.

Пассажирские междугородные перевозки осуществляет ГУП «Башавтотранс» РБ. Средняя дальность проезда на междугородном маршруте – 123 км, на пригородных маршрутах от г. Стерлитамак – 15 км.

Отправление автобусов производится от автостанции, расположенной по ул. Майская. Остановка расположена на выезде из населенного пункта на значительном расстоянии от селитебной территории и вне зоны общественно-делового центра села.

Объекты обслуживания автотранспорта – существующие АЗС располагаются в 2,5 км к югу по трассе Уфа – Оренбург.

Гаражи для индивидуального автотранспорта в усадебной застройке размещены на приусадебном участке. Кроме того, для постоянного хранения легковых автомобилей, принадлежащих жителям индивидуальной и капитальной малоэтажной жилой застройки, на территории населенного пункта имеется гаражный кооператив «Надежда» общей площадью 1,6 га и позволяющим разместить 400 автомашин.

Количество личных автомобилей в с. Рощинский 655 единиц.

В т.ч. легковых автомобилей – 645 ед.;

– грузовых автомобилей –10 ед.;

– мотоциклов – 5 ед.;

– количество сельскохозяйственной техники – 10 ед.

Существующий уровень автомобилизации 340 маш./на 1000 жителей.

Железнодорожный транспорт.

Ближайшая железнодорожная станция находится в 15 км в г. Стерлитамак.

2.6. Промышленно-коммунальные предприятия. Сельское хозяйство.

Основу экономической базы поселения составляют предприятия производства и переработки сельскохозяйственной продукции совхоза «Рощинский». На территории села ведущее значение имеют предприятия торговли  и управленческие организации Рощинского сельсовета.

Производственные и коммунальные объекты размещаются вне территории села. В 1 км к северу от поселка Рощинский располагается репродуктивно-племенная зона совхоза.

Коммунальные объекты, такие как свалка мусора (полигон твёрдых бытовых отходов) находится в полигоне ТБО г. Стерлитамака.

Водозабор расположен в с. Карайганово Ишимбайского района.

Действующее кладбище находится в 500 м к северо-востоку от села.

Очистные сооружения расположены к юго-востоку от села, представлены объектами БОС производительностью 400 м3/сут и 16 м3/час.

Коммунальные предприятия представлены объектами: цех №2 ООО УК ЖКХ по  ул. Строительная, 2а и баня на 10 пос. мест с прачечной – по ул. Лесная, 11а.

Сельское хозяйство представлено предприятиями: ГУСП совхоз «Рощинский», который находится в 6,5 км от с. Рощинский.

Большим по численности и многообразным по составу представлен административно-хозяйственный сектор предприятий: администрация сельского совета, организации обслуживающие население села - общественные, финансовые, медицинские, культуры и образования, торговли и бытового облуживания, всего – около 22-х организаций и учреждений.

Система предприятий торговли, обслуживания и образования широко развита.

Транспортные предприятия представлены объектами внешнего транспорта, предприятиями по хранению автотранспортных средств.

Значительная часть территории села: бульвар по ул. Майская протяженностью 310 метров и площадь перед Дворцом культуры благоустроены и являются территорией общего пользования.

2.7. Инженерная инфраструктура

2.7.1. Водоснабжение

В настоящее время в с. Рощинский источником водоснабжения является водозабор, расположенный в с. Карайганово Ишимбайского района. Снабжение водой населения и предприятий осуществляется сетями, находящимися на балансе Рощинского сельсовета, через сети ГУСП совхоз «Рощинский». Протяженность сетей внутри населенного пункта 6 км.

Количество потребляемой воды населением 400 м3/сут.:

– коммунально-бытовыми предприятиями 60 м3/сут.,

– промышленными предприятиями (объекты ГУСП совхоз «Рощинский») –100-150 м3/сут.

2.7.2. Водоотведение

Канализацией обеспечено 100 % объектов капитального строительства (многоквартирные дома 437 квартир) и 52% частных домовладений.

В с. Рощинский функционируют очистные сооружения, состоящие на балансе Рощинского сельского совета, производительностью 400 м3/сут.  и 16 м3/час.

Очистные сооружения находятся в юго-восточной части с. Рощинский. Количество сточных вод, пропускаемые через очистные сооружения 540-560 м3/сут., год введения в эксплуатацию 1979. Состав очистных сооружений: решетка, КНС, хлораторная, отстойник - 2 шт., аэротенки - 2 шт. Существующая канализационная насосная станция  осуществляет перекачку очищенных стоков в пруды. Проектом предлагается увеличение мощности существующих БОС.

2.7.3. Теплоснабжение

Основным источником теплоснабжения села является котельная  № 1 ГУСП с-з «Рощинский» производительностью 23,5 Гк/ч., расположенная в северо-восточной части села по адресу: Племферма, количество котлов 4.Часть жилой застройки, прежде всего индивидуальной, имеют АОГВ.

2.7.4. Газоснабжение

Газоснабжение существующего жилого массива осуществляется от ГРС «Рощинский» 0,6 МПа в северо-восточной части села. Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в двух ГРП (БГП) и ШРП (0,003 МПа). Газ подается на хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды.

Газораспределение в с. Рощинский производится по газопроводам низкого давления. Природный газ используется в качестве топлива для отопительных котельных.

2.7.5. Электроснабжение

1.Основное питание по двум ВЛ 10 кВ от подстанции 110/10 кВ «Газопровод» до РП 10 кВ Рощинский РПЗ:

-фидер № 19 Газопровод – РП Рощинский РПЗ 1 (протяженность-4,27 км, провод А-50, опоры – железобетонные СВб-110, выход с подстанции кабелем марки ААШВ-3х70);

-фидер № 21 Газопровод РП Рощинский РПЗ 2 ( протяженность -3,42 км, провод А-50, опоры – железобетонные СВб-110, выход с подстанции кабелем марки ААШВ-3х120);

2. Резервное питание по ВЛ 10 кВ от подстанции 35/10 кВ «Буриказган» до РП 10 кВ Рощинский РПЗ по фидеру №1 Буриказган – РП Рощинский РПЗ (протяженность -11,34 км, провод- А-70, опоры – железобетонные СВб-110).

3. Вл 10 кВ от РП 10 кВ Рощинский РПЗ до жилой зоны:

-фидер №9 РП Рощинский – Жилая зона 1 (протяженность 1,72 км, провод А-50, опоры- железобетонные СВб-110, выход с РП 10 кВ кабелем марки ААШВ-3х70);

-фидер №14 РП Рощинский – жилая зона 2 ( протяженность – 4,15 км, провод- А-50, опоры- железобетонные СВб-110,выход с РП 10 кВ кабелем марки ААШВ-3х95).

4. РП 10 кВ Рощинский РПЗ, все ТП-10/0,4 кВ и эл.сети 0,4 кВ на балансе и обслуживание ГУСП «Рощинский».

2.7.6. Телефонизация

В настоящее время  телефонизация с.Рощинский осуществляется от ЭАТС «Элком», ОС ОАО объект ОАО «Башинформсвязь» емкостью 580 номеров, расположенная по улице Строителей 2. Абонентская разводка по населенному пункту – на опорах.

2.7.7. Телевидение и радиофикация

Приём телепередач в с. Рощинский, находящемся в зоне уверенного приёма сигналов телецентра, осуществляется приёмными антеннами на крышах жилых домов, зданий общественного и культурно-бытового назначения.

Узел радиовещания находится по адресу с. Рощинский, ул. Лесная, 13. В здании Дома культуры, работает на праздничных мероприятиях.

Глава 3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ С. РОЩИНСКИЙ

3.1. Основные условия, предпосылки, экономическая база развития села

Для определения предпосылок и возможных условий перспективного развития территории населенного пункта при разработке генерального плана был проведен анализ градостроительных условий развития села.

Территориально-планировочные условия:

Оценка санитарно-гигиенических условий в проекте комплексная, с учетом санитарного состояния воздушной среды и водоемов, расположения мест выпуска стоков относительно водоемов, удаленности промышленно-коммунальных объектов транспортных магистралей от территории общего пользования.

Территория для развития с. Рощинский ограничена (см. раздел 2.1) санитарно-защитной зоной от скотомогильника, расположенного на расстоянии 1 км к западу. Год закрытия скотомогильника 2007. Согласно пункта 5.4 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (с изменения-ми, внесенными определением Верховного Суда от 13.06.2006 г. № -КАС06-193), п. 6.3.4 ТСН размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотерми-ческой ямы) до:

– жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) сос-тавляет 1000 м;

– автомобильных дорог – 60-300 м.

На данной территории запрещается строительство жилых и общественных зданий ( п. 6.3.10 ТСН).

Данные о мониторинге состояния (специальной комиссии о состоянии почв) и условиях содержания скотомогильника (ограждении и траншеях) отсутствуют.

В настоящее время в центре населенного пункта, между общественно- деловой зоной и зоной жилой застройки, без соблюдения необходимых санитарных разрывов (50 м), расположены боксы гаражного кооператива «Надежда».

Данные условия оказывают влияние на направление и масштабы развития села, профиль намечаемых к размещению новых коммунальных объектов, характер расселения, рост и формирование селитебной территории.

При изучении предпосылок и условий дальнейшего развития села, выявляем общую численность трудовых ресурсов в составе населения, уровень занятости в общественном производстве и наличие неиспользуемых трудовых ресурсов самого села и прилегающих к нему населенных пунктов.

Под трудовыми ресурсами понимается население в трудоспособном возрасте, а также работающие в нетрудоспособном возрасте (за исключением неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте).

Для определения возможных перспектив развития населенного пункта выявляем не только удельный вес трудовых ресурсов в составе трудоспособного населения, но и их абсолютную величину. При анализе резервов трудовых ресурсов необходимо также иметь в виду, что не все они могут быть вовлечены в общественное производство.

Благоприятные условия водоснабжения и водоотведения также определяют возможности и перспективы развития населенного пункта и оказывают влияние на масштаб развития села. При анализе санитарно-гигиенических условий определяются водохозяйственные ресурсы, потребность в воде на расчетный срок, резерв водных ресурсов, который может быть использован для дальнейшего развития градообразующей базы и строительства новых объектов.

В проекте определяется схема транспортных связей села, устанавливается необходимая пропускная способность улиц.

Анализируется состояние энергоресурсов, рассматривается баланс энергосбережения  и определяются дополнительные мероприятия, покрывающие потребности населенного пункта в электро-, тепло- и газоснабжении.

В результате анализа использования территории села проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого комплексного развития населенного пункта.

Основные параметры развития населенного пункта на ближайшую перспективу определяются в контексте программы социально-экономического развития муниципального района.

Основные установленные проектом направления комплексного развития с. Рощинский:

-  комплексное территориальное развитие населенного пункта в составе поселения на базе совхоза «Рощинский»;

-  функциональное зонирование территории;

-  организация структуры транспортных магистралей и увязка ее с внешней транспортной структурой;

-  освоение новых территорий, прилегающих к существующей застройке, на основе развития инфраструктуры транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений, структуры обслуживания;

-  реконструкция центральной части села и существующего общественного центра;

- организация новых центров обслуживания в проектируемых жилых районах;

-  перспективное направление развития производственной зоны;

-  внедрение наукоемких экологически чистых технологий с целью реконструкции и модернизации вредных производств;

-  развитие и освоение рекреационной зоны;

-  определение проектных границ села.

Проектная граница населенного пункта с. Рощинский подлежит корректировке в части увеличения площади территории  в юго-западном направлении для развития жилой зоны села на расчетный срок до 2030 года.

В рамках настоящего проекта ставится задача формирования целостной градостроительной системы, позволяющей повысить территориальную и иную эффективность функционирования и развития с. Рощинский.

В краткосрочном плане не менее важно определиться с перспективами укрепления экономической базы развития села и созданием новых рабочих мест.

Экономическая база развития села.

При расчете и технико-экономическом обосновании численности населения села основным фактором является градообразующая база и наличие для ограничений территориального развития. Намечаемые в соответствии с перспективными планами и схемами развития и размещения производственных сил, темпы и тенденции роста градообразующих отраслей определяют масштабы развития села, его экономический уровень, значение в системе расселения, территориальное развитие и планировку села.

Градообразующим предприятием  с. Рощинский является ГУСП совхоз "Рощинский" (см. раздел 1.5)

В соответствии с ранее реализованными проектами, центральное для данной агломерации с. Рощинский имеет полный комплекс объектов обслуживания и сетей инженерного обеспечения для обслуживания жилых и общественных зданий: Дворца культуры, общеобразовательной школы на 720 учащихся с бассейном и спорткомплексом, детского сада со спортивным залом и бассейном, мечети, церкви, больницы, гостиницы, магазинов, кафе, бани-прачечной и других организаций и учреждений социальной сферы.

3.2. Расселение

Роль населенного пункта в масштабе района.

При проектировании населенного пункта необходимо учитывать его роль и сочетать его функции в масштабе района как территориально-экономического образования, состоящего из совокупности взаимодействующих элементов производственного и непроизводственного назначения.

При сложившейся специализации труда функциональное взаимодействие этих элементов не замыкается границами села, а охватывает прилегающие населенные пункты. Круг взаимоотношений села с районным центром достаточно широкий – производственно-экономические, сельское хозяйство, а также связи социального характера: лечебно-профилактические, культурно-просветительские, хозяйственно-бытовые и административные.

Развитие населенного пункта будет сопровождаться использованием части трудовых ресурсов села по линии маятниковой миграции населения.

Каждый населенный пункт – часть создаваемой групповой системы расселения, т. е. вовлечены в иерархическую систему взаимосвязанных населенных пунктов с развитой транспортной структурой, которая позволит сельскому населению, независимо от места жительства получить относительно равноценную возможность в выборе места приложения труда.

В населенном пункте располагается полный набор учреждений периодического пользования и часть учреждений эпизодического пользования.

Прогноз населения в системе расселения.

Функция г. Стерлитамака как специализированного центра в системе межрегионального разделения труда является базовой и градообразующей, с помощью которой город обеспечивает приток средств из сколько угодно далекой внешней среды в обмен на произведенные в городе товары и услуги. Село Рощинский имеет хорошую транспортную доступность с районным центром и находится на расстоянии 15 км от него. Это является причиной того, что 40% населения села ездит на работу в г. Стерлитамак. Поток возвратных поездок из с. Рощинский в г. Стерлитамак приобрел характер трудовых и учебных маятниковых миграций.

При определении прогнозной численности населения с. Рощинский на расчётный период учитывалась реальная динамика демографических процессов за предшествующий период и отсутствие возможностей для территориального развития села. Поэтому расчётный срок для реализации проекта генплана принят 10 лет – т. е. до 2020 года – без выделения I очереди строительства.

В рассматриваемый период прогнозируется оживление инвестиционной активности в село. Рост производительности труда и связанное с ним сокращение занятости будет компенсироваться созданием новых рабочих мест в сфере торговли, обслуживания и переработки продукции сельского хозяйства.

Прогноз количества населения с. Рощинский на расчетный срок (2020 г.) рассчитан по формуле:

Нрасч.= Нфакт х (1+(Р+m)/100)т

где: Нфакт..= 1928 чел. – фактическое население с. Рощинский;

Р = 0,0077 – коэффициент естественного прироста;

m = 0,012 – коэффициент механического прироста;

Т = 10 лет – расчетный период.

Hрасч. = 1928 х (1+0,0197)/100)10 = 2332 чел.

Данным генеральным планом проектная численность населения принята 2350 чел.

Для стабилизации проектной численности населения села в 10-летнюю перспективу  (2020 г.) потребуется проведение соответствующей демографической политики со стороны республиканских и районных органов власти, направленной на поощрение рождаемости, сокращение смертности, увеличение продолжительности жизни людей.

3.3. Градообразующие кадры

Градообразующая часть населения состоит из работающих в базовых отраслях производства.

Профилирующими отраслями в Рощинском сельсовете и совхозе «Рощинский являются сельское хозяйство и животноводство, селе Рощинский – сельское хозяйство, торговля и сфера обслуживания.

Сельское хозяйство.

Представлено свиноводческим комплексом ГУСП совхоз "Рощинский" с законченным циклом производства.

Проектом предлагается дальнейшее увеличение и развитие растениеводства, увеличение территорий открытого и закрытого грунта для выращивания овощей и увеличения площадей плодово-ягодных культур. Количество занятых в сельском хозяйстве 176 чел. или 9,1%.

Торгово-закупочные и предприятия общественного питания представлены семью предприятиями, численность занятых в отрасли – 39 чел. или 2,0 %. Проектом предлагается увеличение их доли до 47 человек.

Коммунальное хозяйство.

С ростом объемов жилого и общественного фонда, с повышением уровня инженерной обеспеченности строений и территорий, предприятия по обслуживанию инженерной инфраструктуры села и района будут наращивать мощности производственных фондов. Количество занятых в коммунальном хозяйстве составляет 52 чел. или 2,7 %.

Внешний транспорт.

Внешние связи села осуществляются автомобильным транспортом. Рост материального производства и объемов перевозок, увеличение численности и мобильности населения, расширяющиеся экономические и культурные связи обуславливают дальнейшее развитие внешнего транспорта. Численность занятых на объектах внешнего транспорта 2 чел. или 0,10 %. Проектом предлагается увеличение до 4 х чел. или до 0,17 %

Административные, общественные, хозяйственные организации и учреждения.

Село Рощинский – центр сельского поселения Рощинский сельсовет, в селе сконцентрированы учреждения выполняющие функции управления, контроля, наблюдения, сбыта и т.д. Количество занятых в этой сфере остается на том же уровне - 8 человек.

Сфера обслуживания.

В настоящее время в сфере обслуживания занято 248 чел. или 12,8 %. Проектом предлагается повысить уровень обслуживания населения. Ёмкость запроектированных объектов культурно-бытового обслуживания соответствует нормативным показателям. Поэтому обслуживающая группа составит 306 чел., т.е. 13,02 %.

На предприятиях г. Стерлитамака занято 40% трудоспособного населения.

Возрастная структура населения

| Наименование | Сущ.пол. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Чел. | % | Чел. | % |
| Моложе трудоспособного возраста | 341 | 17,6 | 512 | 21,78 |
| Трудоспособный возраст | 1363 | 70,7 | 1692 | 72 |
| Старше трудоспособного возраста | 224 | 11,6 | 146 | 6,22 |
| Все население села | 1928 | 100 | 2350 | 100 |

Баланс трудовых ресурсов по населенному пункту

| Наименование | На 1.01.10 г. | На расч. срок. |
| --- | --- | --- |
|  | Чел | % | Чел | % |
| 1. Население, всего | 1928 | 100 | 2350 | 100 |
| 2. Трудовые ресурсы В том числе: |  |  |  |  |
| 1. Трудоспособное население | 1363 | 70,7 | 1692 | 72 |
| А) Работающие в нетрудоспособном возрасте | - | - | - | - |
| Б) Маятниковая миграция | 771 | 40 | 940 | 40 |
| 3.Распределение трудовых ресурсов |  |  |  |  |
| 1.Градообразующая группа | 456 | 23,65 | 561 | 23,8 |
| А) Внешний транспорт в том числе: |  |  |  |  |
| -автомобильный | 2 | 0,10 | 4 | 0,17 |
| Б) Сельское хозяйство | 176 | 9,1 | 211 | 8,9 |
| В) Учреждения обслуживания градообразующего значения | 278 | 14,41 | 346 | 14,72 |
| -Обслуживающая группа в т.ч.: | 248 | 12,8 | 306 | 13,02 |
| -Торговля и общественное питание | 39 | 2 | 47 | 2 |
| -Просвещение и дошкольные учреждения | 81 | 4,2 | 118 | 5,02 |
| -Культура | 36 | 1,8 | 36 | 1,5 |
| -Жилищно-коммунальное хозяйство | 52 | 2,7 | 52 | 2,2 |
| -Бытовое обслуживание | 7 | 0,3 | 20 | 0,85 |
| -Здравоохранение, физкультура и социальное обеспечение | 33 | 1,7 | 33 | 1,4 |
| -Другие учреждения обслуживания | 30 | 1,55 | 40 | 1,7 |
| 2.Трудовые ресурсы не участвующие, в общественном производстве | 136 | 7,05 | 191 | 8,2 |
| 4.Численность неработающих пенсионеров | 224 | 11,7 | 146 | 6,22 |
| 5. Моложе трудоспособного возраста | 341 | 17,6 | 512 | 21,78 |

3.4. Численность населения.

В связи с наличием значительного количества градообразующих предприятий нефтеперерабатывающей промышленности в г. Стерлитамаке, с. Рощинский в системе расселения Стерлитамакского района рассматриваем как «спальный район» пригородной территории с благоприятной экологической обстановкой.

Численность населения с. Рощинский на проектируемый период (IV кв. 2010 г.), согласно справок администрации района, составляет 1928 чел.

До начала проектирования на незастроенных участках территории в с. Рощинский отведён 5 участок. На расчетный срок строительства (2020 г.) в южной части с. Рощинский запроектированы 75 участков.

Общее количество участков нового строительства на расчетный срок, с учётом ранее отведённых в границах территории села, составляет: 75+5=80 участков.

Проектное количество населения усадебной застройки на расчетный срок, с учётом принятого среднего размера семьи (согласно «Схемы территориального планирования Стерлитамакского района», выполняемой в 2010–2011 г.г. ЗАО ПИ БГП, К=3,2 чел.) составит: (75х3,2)+(5х3,2)=240+16=256 чел.

На расчетный срок (2020 г.) проектом предлагается строительство 14-ти блокированных домов на 28 квартир на территории выносимого гаражного кооператива площадью 1,2 га (см. разделы 2.5 и 6.3) и 2-х 2-этажных 12-квартирных домов на свободном участке площадью 0,28 га по ул. Лесной.

Количество человек, проживающих в блокированной застройке на расчетный срок составит: 14х2х3,2 = 90 чел.

Количество человек, проживающих в 12-ти квартирных жилых домах на расчетный срок составит: 12х2х3,2 = 76 чел.

При этом количество населения в домах нового строительства на расчётный срок составит: 256+90+76 = 422 чел., а общее количество населения деревни к 2020 г. составит: 1928+422 = 2350 чел.

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на ранее отведённых участках) составит 2350:84,4 га = 27,8 чел./га.

3.5. Объемы строительства

Объем и вид строительства определяется на основании принципа устойчивого развития территорий – обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (и человека).

3.5.1. Жилищное строительство

Существующий жилищный фонд с. Рощинский составляет 30517 м2.

Минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений принимается на основании «Схемы территориального планирования Республики Башкортостан» на расчетные периоды.

Жилищная обеспеченность с. Рощинский составляет:

30517 м2: 1928 чел.= 15,28 м2/чел., что не соответствует нормативным 21,1 м2/чел. на 2010 г. и 25,6 м2/чел. на 2020 год согласно п. 2.1.4. таблица 4 ТСН «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан».

На расчётный срок реализации проекта генплана (2020 г.), согласно п. 2.2.102 таблица 18 ТСН для размещения нового жилищного строительства требуется территории:

– при среднем размере семьи 3,2 чел. (принятом в «Схеме территориального планирования Стерлитамакского района РБ». ЗАО ПИ БГП. 2011 г.);

– для усадебной застройки с приквартирными участками 1500 м2;

– при нормативной плотности населения усадебной застройки 13,27 чел/га, п. 2.2.102 табл. 18 ТСН;

– при минимальной обеспечённости общей площадью жилых помещений на 2020г. 25,6 м2/чел. согласно п. 2.1.4. таблица 4 ТСН РБ;

– проектная численность населения на 2020 г. – 2350 чел.,

– площадь существующей территории с. Рощинский – 62,1 га.

Необходимое количество общей площади жилых помещений нового строительства:    422 чел. х 25,6 м2/чел.= 10803,2 м2, в том числе:

– общая площадь жилых помещений в усадебных домах нового строительства:    256 чел. х 25,6 м2/чел.= 6553,6 м2;

– в домах блокированной застройки с приквартирными участками:

90 чел. х 25,6 м2/чел.= 2304 м2;

– в 2-х 2-секционных 12-квартирных домах: 76 чел. х 25,6 м2/чел.= 1945,6 м2.

Для размещения нового жилищного строительства в усадебной застройке при размере приквартирного участка 1500 м2 требуется территорий селитебной застройки (включая рекреации, улицы и площади с участком торгового комплекса и детского сада на 90 мест), при плотности 13,27 чел./га:

256 чел. : 13,27 чел./га = 19,29 га.

3.5.2. Культурно-бытовое строительство. Система культурно-бытового обслуживания.

Расчет потребности в объектах культурно-бытового обслуживания произведен по республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан на расчетную численность населения.

Нормативы для расчета емкости образовательных школ и детских дошкольных учреждений принята с учетом демографической ситуации.

Емкость больниц, объектов отдыха и рекреации определена с учетом обслуживания поселения населенного пункта

Проектом выбрана ступенчатая система обслуживания.

Первую ступень образуют учреждения повседневного пользования –общеобразовательная средняя школа, детское дошкольное учреждение, магазины, предприятия бытового обслуживания, помещения для занятия физкультурой и спортом, помещения досуга населения.

Объекты размещаются в жилых кварталах с радиусом доступности 300-700 м. Следующая ступень образует учреждения периодического пользования. К ним относятся больницы, клубы, аптеки, отделения связи и др. с радиусом обслуживания 500-1000 м.

Размещение объектов культурно-бытового облуживания представлено в следующей таблице:

Расчет основных учреждений культурно-бытового обслуживания

| №n¦n | Наименование учреждений | Ед.изм | Республиканские нормативы по градостроительному проектированию | Требуемое на рас.срок 2020 г. | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существ.сохр. | Новое строительство |
|  |  |  |  |  |  | требуемое | размещается |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Учреждения образования и дошкольного воспитания |
| 1 | Общеобразовательные учреждения | Мест | 144 | 338 | 203 | 135 | Не требуется* |
| 2 | Детские дошкольные организации | Мест | Устан-тся в завис-сти от демографич. структуры населения | 174 | 143 | 31 | 90** |
| Учреждения здравоохранения |
| 3 | Больница | койка | По заданию на проектир. | 35 | 35 | Не требуется | Не требуется |
| 4 | Аптека | М2 | 14 | 32,9 | 20 | 12,9 | 15 |
| Учреждения культуры и искусства |
| 5 | Дом культуры, клуб | Мест | 230,0 | 300 | 300 | Не требуется | Не требуется |
| 6 | Библиотеки | тыс.ед. хранен, чит.место | 4-4,5/2-3 | 10,5/6,8 | Нет информации | В составе дома культуры | Не требуется |
| 7 | Помещения для культурно-массовой работы с населением, досуга и любительской деятельности | М2 пл.пола | 60 | 140 | Нет информации | В составе дома культуры | Не требуется |
| 8 | Кинотеатр | киноустановка | 1 | 1 | 1 | Не требуется | Не требуется |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| 9 | Магазин продовольственный | М2 т.пл | 100,0 | 235 | 419,9 | Не требуется | Не требуется |
| 10 | Не продовольственные | М2 т.пл | 200,0 | 470 | 197,2 | 272,8 | 275 |
| 11 | Предприятия общепитания | п/м | 40,0 | 94 | 196 | Не требуется | Не требуется |
| Учреждения и предприятия коммунального хозяйства |
| 12 | Гостиница | Мест. | 6 | 14 | - | 14 | 14 |
| 13 | Баня | Мест. | 7,0 | 16 | 10 | 6 | 6 |
| 14 | Предпр. бытов. обслуживания | р/м | 4,0 | 9 | 4 | 5 | 5 |
| 15 | Котельная | Объект | 1,0 | 1 | 1 |  | - |
| 16 | Пожарное депо | а/м | 1 а/м на 5 тыс.чел. | 0,47 | - | *** | *** |
| 17 | Отделение связи | объект | 1 на 0,5 тыс.жителей | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 18 | Банковское отделение | объект | 0,5 | 1 | 1 | Не требуется | Не требуется |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 19 | Бассейн | Пл.зеркала воды,м2 | 25 | 58,75 | 30 | 28,75 | 30 |
| 20 | Спортзал закрытый | М2/пл. | 80,0 | 188 | 62,2 При д/к и средней школах | 117 |
| 21 | Спортивные площадки | Га | 0,7 | 1,63 | Общепоселковый стадион и пр.спорт.пл. | Не требуется |

Примечания:

*Общеобразовательная школа с Рощинский – базовая школа районного отдела образования, ул. Майская, д. 24 – единовременная вместимость 720 места.

**Дошкольное образовательное учреждение – детский сад с. Рощинский, 1-ый корпус - на 90 мест, во втором корпусе детского сада располагается  музыкальный зал и бассейн.

***Пожарное депо. Ближайшее пожарное депо находится в ГУСП совхоз «Рощинский» в 6,5 км от с. Рощинский. Проектирование нового пожарного депо не требуется (т.к. на основании Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-83,  время пребывания первого подразделения к месту вызова будет составлять менее 20 мин).

Экспликация общественных зданий и сооружений

| № п/п | Наименование | Расчетная емкость | Территория, га | Очередность строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Учреждения образования и дошкольного воспитания: |  | 5,36 |  |
| 1 | Детские дошкольные организации -детский сад | 90 мест | 0,76 | Существ. |
| 2 | Детский сад №2 | 90 мест | 0,47 | Расч.срок |
|  | -бассейн | 30 м2пл.зерк. воды. |  |  |
| 3 | Общеобразовательная школа | 720 мест | 4,13 | Существ. |
|  | Объекты здравоохранения: |  | 0,72 |  |
| 4 | Больница | 35 койка мест | 0,69 | Сущест. |
|  | -Аптека | 10 м2 пл.пола | При больнице | Сущест. |
|  | Учреждения культуры и искусства: |  | 0,24 |  |
| 5 | Дом культуры, клуб | 300 мест | 0,24 | Существ. |
|  | -помещения для досуга |  |  |  |
|  | -библиотека с читальным залом | Нет информации |  |  |
|  | -кружковые |  |  |  |
|  | -помещения для занятия физкультурой и спортом | Нет информации |  |  |
|  | -кинозал | 1 киноустановка |  |  |
|  | Культовые объекты: |  |  |  |
| 6 | Здание Мечети | Нет информации | 0,32 | Существ. |
| 7 | Здание Церкви | Нет информации | 0,54 | Существ. |
|  | Предприятия торговли и общественного питания: |  |  |  |
| 8 | ЧП «Гайнуллин Э.Г.» | 60м2 торг.пл | Встроенное в жилое здание | Существ. |
| 9 | ЧП «Батыршина» | 70 м2 торг.пл. |  | Существ. |
| 10 | ЧП «Киселева А.» | Нет информации |  | Существ. |
| 11 | Трактир | 146 пос/мест |  | Существ. |
| 12 | ЧП «Батыршина» | 17,5 м2 торг.пл. |  | Существ. |
| 13 | ЧП «Айрапетян» | 52,4 м2 торг.пл. | 0,13 | Существ. |
| 13а | Газетный киоск | 13 м2 торг.пл. | 0,0013 | Существ. |
|  | Учреждения и предприятия общественно-делового назначения |  |  |  |
| 14 | Блок предприятий общественно делового назначения |  | 0,1 | Существ. |
|  | -Администрация | 8 Раб/мест |  |  |
|  | -отделение банка | 1 Раб/мест |  |  |
|  | -отделение связи | 3 Раб/мест |  |  |
|  | -АТС | На 580 номеров |  |  |
|  | Предприятия бытового обслуживания: |  |  |  |
| 15 | Цех№2 ООО УК ЖКХ | 35 Раб/мест | 0,09 | Существ. |
| 16 | Торгово-бытовой центр в составе: |  | 0,22 | Существ. |
|  | -Гостиница | 14 мест |  | Существ. |
|  | -Мастерская по ремонту обуви | 2 раб/места |  | Существ. |
|  | -Магазин «Продукты» |  |  |  |
|  | ГУСП с-з «Рощинский» | 220м2 торг пл. |  | Существ. |
| 17 | Парикмахерская | 1раб/место | Встроенное в жилое здание | Существ. |
| 18 | Баня | 10 п/мест | 0,25 | Существ. |
| 19 | Торгово-бытовой центр №2 в составе: | 1 объект | 0,40 | Расчет. срок |
|  | -отделение почты | 1 объект |  |  |
|  | -аптека | 15 м2пл.пола |  |  |
|  | -магазин не продовольственный | 255, м2 торг.пл. |  |  |
|  | -предпр. быт. обслужив. | 5 Раб/мест |  |  |
| 20 | Общежитие | 100 пос.мест | 0,22 | Существ. |
|  | Объекты транспортной инфроструктуры |  |  |  |
| 21 | Гаражный кооператив «Надежда» | 400 маш/мест | 1,2 | Существ. |
| 22 | Автосервис | 70 м2 | 0,05 | Существ. |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения: |  |  |  |
| 23 | Спортивные площадки | 2,09 Га | Общепоселковый стадион и пр. спортплощ. | Существ. |

Примечания:

1. п. 11 Трактир располагается по ул. Майская, 2б,  не показан на карте из-за отсутствия топографической съемки данного участка.

2. п. 20 Гаражный кооператив «Надежда». Проектом предлагается вынос существующих гаражей из зоны жилой застройки см. раздел 6.3.

3.5.3 Производственное и коммунальное строительство. Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Внешний транспорт.

Экспликация промышленно-коммунальных зданий и сооружений

| № п/п | Наименование | Расчетная емкость | Территория, га | Очередность строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24 | Котельная № 1 ГУСП с-з «Рощинский» | 23,5 Гк/час | 0,15 | Сущест. |
| 25 | Водонапорная башня | Нет информ. | 0,20 | Сущест. |
| 26 | Очистные сооружения | 400 м3/сут | 0,72 | Сущест. |
| 27 | ГРП типа ПГБ | 1000 м3/час | 0,076 | Сущест. |
| 28 | ГРП | 1000 м3/час | 0,015 | Сущест. |
| 29 | ШРП | 0,003 МПа 600 м3/час | 0,015 | Сущест. |
| 30 | Гаражный кооператив | На 500 маш/мест | 1,5 | Расчетный срок |
| 31 | Пожарное депо | 2 авт. | 1 | Расчетный срок |
| 32 | Котельная | 310262 ккал/час |  | Расчетный срок |
| 33 | Котельная ТБЦ | 141000 ккал/час |  | Расчетный срок |
| 34 | ПГШ |  |  | Расчетный срок |
| 35 | ПГШ |  |  | Расчетный срок |

3.5.4. Организация отдыха населения

Рекреационная зона.

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения, улучшения экологической обстановки населенного пункта и включают парки, скверы, лесопарки, озелененные территории общего пользования, водоемы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенного пункта.

Система озеленения является частью архитектурно-планировочной структуры города, включающей в себя озеленение селитебных территорий, производственных районов и зоны отдыха.

Генеральным планом определены границы природно-рекреационной территории, установлены требования по их функциональному использованию.

Одной из основных задач генерального плана является формирование единой системы природно-экологического каркаса, который свяжет участки леса, озеленённые ландшафты и водный ландшафт р.Асава.

В систему зелёных насаждений селитебной зоны входят:

- озеленение улиц и площадей;

- озеленение участков при зданиях культурно-бытового обслуживания и спортивных сооружениях.

На территории с. Рощинский существует пешеходно-прогулочная зона представленная в виде бульвара протяженностью 310 м. в северо-восточной части населенного пункта.

Наиболее крупные массивы зелени находятся:

-в Восточном районе южнее и севернее мемориального парка.

-в Центральной части в районе мечети.

-с Южной границы с. Рощинский находятся островки зеленых насаждений.

В генеральном плане в южной части села, предлагается организовать зеленый массив в виде посадок с сохранением существующих зеленых насаждений.

Активное включение природных элементов - прибрежной зоны реки Асава, оврагов, лесных массивов в композицию центра населенного пункта - одна из основных задач генерального плана.

Проектом предлагается благоустройство набережной зоны р. Асава  в северной части с. Рощинский. Рекреационная зона представлена в виде сквера с прогулочными дорожками и зелеными насаждениями, площадью 3,01 га.

На основании п.9.20 ТСН в целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).

Обеспечение доступности жилых объектов и объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп граждан.

На основании п.9.1.ТСН. При планировке и застройке городских округов и поселений Республики Башкортостан необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения.

При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии со СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99.

На основании п. 9.7 ТСН Здания должны иметь как минимум один вход, приспособленный для маломобильных групп населения, с поверхности земли и из каждого доступного для маломобильных групп населения подземного или надземного перехода, соединенного с этим зданием.

Места обслуживания и постоянного нахождения маломобильных групп населения должны располагаться на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу. Эвакуационные выходы и пути должны проектироваться из непожароопасных материалов и соответствовать требованиям СНиП 35-01-2001, СНиП 21-01-97*.

Согласно п. 9.8 ТСН. При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц в здания. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку коммуникациями и остановками городского транспорта. С соблюдением необходимых уклонов согласно п.9.11 ТСН.

3.6. Расчет территории для строительства

В настоящем разделе приводится сводная таблица в соответствии с принятым в проекте проектным решениями.

Сводная таблица территорий под строительство

| Наименование | Параметры, га |
| --- | --- |
|  | Сущ. | Расч.срок (с учетом сущ) |
| Территории жилой застройки | 27,99 | 40,51 |
| -усадебной застройки | 16,13 | 27,34 |
| -блокированной застройки | 7,3 | 8,5 |
| -малоэтажная многоквартирная | 4,39 | 4,67 |
| Всего территории с. Рощинский | 62,1 | 84,4 |

3.6.1. Расчет территории для жилищного и культурно-бытового строительства

Расчет территорий  коммунально-бытового строительства

| № п/п | Наименование | Параметры |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сущ., га | Расчетный срок, га |
| 1. | Территории детских садов, школ | 4,86 | 5,43 |
| 2. | Территории общественных, культурно-бытовых, торговых объектов | 2,69 | 2,84 |
| 3. | Зеленые насаждения общего пользования в т.ч.: | 2,91 | 4,41 |
|  | - Бульвар | 0,66 | 0,66 |
|  | - Скверы | 0,27 | 0,27 |
|  | Итого территорий Объектов культурно-бытового обслуживания и зеленых насаждений общего пользования | 10,46 | 13,61 |

3.6.2. Озеленение

| № п/п | Наименование | Параметры, га |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение. | Расчетный срок |
| 1. | А. Зеленые насаждения общего пользования | 2,91 | 4,41 |
|  | -озеленение улиц | 0,087 | 0,5 |
|  | -Лесопарковая зона | 2,16 | 3,91* |
| 2. | Б. Насаждения ограниченного пользования | 1,17 | 1,47 |
| 3. | В. Насаждения специального назначения | 0,97 | 2,16 |
|  | -санитарно-защитных зон | - | 1,23 |
|  | -водоохранных зон | - | ** |
|  | -зон санитарной охраны водозабора | - | *** |
|  | Насаждения вдоль дорог | 0,97 | 0,93 |
| 4. | Итого А+Б+В | 5,05 | 8,04 |

Примечание:

*Значительная часть зеленых насаждений общего пользования (мемориальный парк 0,57 га и естественные насаждения 1,99 га) находится вне границ с. Рощинский. Общая площадь данных зеленых насаждений составляет: 2,56 га.

**Насаждения специального назначения озеленение водоохранных зон не входит в Балан территорий. Площадь водохранного озеленения составляет = 9,89 га

*** Зеленые насаждения санитарной охране водозабора находятся за границами с. Рощинский и составляют 0,39 га

Площадь озеленения территории с. Рощинский соответствует установленным нормативным показателям.

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки населенного пункта должен составлять не менее 40% (п. 2.4.6 ТСН).

Согласно п.2.4.8 ТСН, в средних и малых городских округах и городских поселениях, а также в сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

Глава 4. Архитектурно-планировочное решение

4.1. Проектируемая планировочная организация населенного пункта

Развитие жилой зоны на расчетный срок 10 лет планируется преимущественно на свободной территории в юго-восточном направлении от села до проектируемой границы водоохраной зоны р. Асава; развитие жилой и производственной зоны на перспективу – 20 лет предлагается осуществлять на участке по варианту №1 (согласно Акту выбора земельного участка под расширение села Рощинский от 25 марта 2009 г.), с западной стороны существующей территории села  или с охватом большей площади по существующему варианту №2 посредством сокращения санитарно-защитной зоны закрытого скотомогильника через мониторинг участка и дополнительные согласования. Без проведения  дополнительных мероприятий по мониторингу восточный участок будет пригоден для освоения не ранее 2032г.

Так как территориальное развитие промышленных и жилых районов не должно препятствовать друг другу: они не должны располагаться чересполосно (это приводит к резкому ухудшению санитарных условий, усложнению транспортных и инженерных коммуникаций, не позволяет создать удовлетворительную экологическую  обстановку), развитие производственной зоны, как на расчетный срок (с выносом в производственную зону автогаражного кооператива «Надежда») так и на перспективу предусмотрено в западном направлении от села. Существующие производственные предприятия в юго-западной и западной частях села в основном сохраняются ввиду их капитальности. На первый план выдвигается необходимость их реконструкции: модернизация оборудования и внедрение прогрессивных технологий, что позволит сократить негативные воздействия данных предприятий на окружающую среду.

Основными градостроительными мероприятиями при проектировании являются:

- совершенствование функционального зонирования;

- завершение формирования существующего общественного центра, создание общественного центра и подцентров обслуживания на проектируемых территориях;

- новое жилищное строительство (и расселение более высокой плотностью застройки вокруг общественного центра);

- проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений села, включая создание зоны отдыха у прибрежной полосы р. Асава;

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- определение  направления развития многофункциональной компактно расположенной производственной зоны села;

- определение направления размещения комплекса объектов придорожного сервиса.

Предполагается упорядочение размещения объектов различного функционального назначения – прогнозируется вынос из жилой зоны производственных предприятий, санитарная классификация которых требует соблюдения определенных размеров санитарно-защитных зон (для гаражного кооператива, при количестве боксов более 300 – 50 метров).

Для создания завершенной композиции жилой зоны в существующих кварталах генпланом намечено строительство индивидуальных жилых домов у южной окраины села. Для возможности размещения расчетного количества жителей села проектируемая жилая застройка представлена тремя типами домов: малоэтажная застройка секционного типа, блокированная застройка типа «таун-хауз» и индивидуальная коттеджная застройка.

Для обеспечения нормативного радиуса обслуживания проектом предусматривается создание на расчетный срок в южной части села предприятия торговли товарами повседневного спроса.

По основным улицам предусматривается пешеходная связь между общественным центром и зеленой зоной отдыха на берегу р. Асава.

Проектом определено размещение производственной зоны в северной части села на базе сохраняемых существующих предприятий на расчетный срок и на долгосрочную перспективу.

Совершенствование транспортной инфраструктуры заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям, реконструкции существующих транспортных линий.

Создание многофункциональной системы зеленых насаждений – одно из важнейших мероприятий генерального плана. Система зеленых насаждений формируется для оздоровления окружающей среды, наилучшей организации массового отдыха населения, обогащения внешнего облика населенного пункта.

Важную роль в процессе становления облика села играет  благоустройство и озеленение линии набережной.

Реконструкции подлежит действующая в настоящее время баня, находящаяся  по ул. Лесной, с размещением дополнительно функций прачечной и химчистки.

4.2. Функциональное зонирование

Проектом предусматривается зонирование территории поселения на следующие виды функциональных зон: жилая, общественно-деловая,  производственная,  рекреационная, специального назначения, сельскохозяйственного использования отсутствует, особо охраняемых территорий, инженерной и транспортной инфраструктур, охранные зоны.

В жилой зоне возможно размещение: отдельно  стоящих, встроенных и пристроенных объектов социального, культурно-бытового обслуживания населения; культовых зданий, стоянок автомашин, гаражей индивидуальных машин, станций технического обслуживания; автозаправочных станций, производственных, коммунально-складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Зона жилой застройки развивается в южном направлении в сторону набережной реки Асава, представляет из себя коттеджную застройку.

Общественно-деловая зона представлена реконструируемым общественным центром села, расположенным вокруг центральной площади села на пересечении улиц Майская и Асава-Зубово; на перспективу – центром обслуживания производственной зоны, предлагаемым при расширении населенного пункта в восточном направлении, а также подцентром торговли и обслуживания, размещенном  на южном участке, в новой жилой застройке. Формирование сельского центра сохраняется вдоль ул. Лесная и ул. Асава-Зубово. Зоны подцентров, включающие в себя все элементы культурно-бытового обслуживания и торговли, располагаются в жилых образованиях  с радиусом пешеходной доступности 300-500м: детские сады, средняя общеобразовательная школа, дворец культуры, торгово-бытовые комплексы, отделение связи. В зоне общественной застройки выделены территории детских садов, школы и общественных, культурно-бытовых объектов. Объектами ансамбля общественно-делового центра являются культовые сооружения -здания мечети и церкви.

Генеральным планом предлагается упорядочение функционально-планировочного зонирования производственной зоны:

- перебазирование  на перспективу экологически  вредных  производств из жилой зоны села в восточную производственную зону;

- улучшение состояния окружающей среды за счёт реорганизации и модернизации сохраняемых объектов с расчетной санитарной зоной;

-  резервирование площадок для размещения производственных комплексов за расчетным сроком на восточном участке.

На расчетный срок генеральным планом предусматривается вынос из жилой зоны предприятия, санитарная классификация которого требует соблюдения определенных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размеров санитарно-защитных зон (СЗЗ): гаражного кооператива «Надежда» и размещение его в восточной промзоне с соблюдением нормативной СЗЗ (на перспективу, в связи с отсутствием инженерных изысканий, требуется их подготовка и разработка проекта планировки). На развиваемой производственной территории предлагается запроектировать центр торгово-бытового и сервисного обслуживания контингента промзоны.

Кроме того, для возможной организации коммунально-складской зоны предлагается использовать участки юго-восточной территории, вблизи с очистными сооружениями. Все существующие объекты коммунального назначения генеральным планом сохраняются и упорядочиваются (при необходимости, реконструируются).

Зона зеленых насаждений общего пользования включает в себя: бульвар, расположенный в северо-восточной части села, и зону зеленых насаждений в районе мечети и мемориального парка.

Проектируемая рекреационная   зона  представлена организованной  зоной  отдыха: парком в южной части села вдоль берега р. Асава, озелененной прибрежной полосой с набережной.

Между промышленно-коммунальными зонами и зонами жилой застройки сформированы санитарно-защитные зоны. Санитарно-защитные зоны предлагается максимально озеленить и предоставляется для размещения коммунальных объектов с меньшими по размеру санитарными зонами.

Проектом предлагается организация водоохраной зоны и береговой полосы.

К  зоне  специального назначения относятся территории: кладбища, закрытого   скотомогильника  и их  санитарно-защитных   зон .

Территория на расстоянии 1 000 метров от  закрытого   скотомогильника  подлежит для организации  санитарно-защитной   зоны (без согласования) .

Территория существующей свалки мусора подлежит рекультивации.

В составе генерального плана отражена зона ограничения использования – водоохранная зона р. Асава, которая в пределах населенного пункта совпадает с прибрежной защитной полосой.

Территории зон сельскохозяйственного использования могут функционировать в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их деятельности и перевода в другие категории в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

Территории зон сельскохозяйственного назначения, расположенные в пределах проектной границы села, могут использоваться в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их деятельности и  перевода в другие категории в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

Зона внешнего транспорта в границах проекта представлена объектами: Гаражный кооператив на 400 маш./мест по ул. Лесная. В проекте также выделены зона объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.

Зона транспортной и инженерной инфраструктуры подразделяется на подзоны:

1. Зона автодорог общего пользования; автомобильные дороги II, III и IV технических категорий.

2. Зона инженерной инфраструктуры представлена структурой существующих и проектируемых инженерных сетей и сооружений:

- водоснабжение: на расчетный срок  строительства рекомендуется дальнейшее использование существующего водозабора подземных вод в  с. Карайганово.

В целях обеспечения растущего водопотребления села на расчетный срок строительства потребуется расширение существующего водозабора.

Подключение проектируемых водопроводных сетей на расчетный срок строительства  предусматривается к существующим поселковым сетям водопровода.

- канализации: В связи перегруженностью существующих очистных сооружений, ожидаемым увеличением количества поступающих сточных вод на расчетный срок строительства потребуется реконструкция очистных сооружения с расширением производительностью до 800 м3/сутки. Технологическая схема очистки - полная глубокая биологическая очистки сточных вод с последующим отведением очищенной сточной воды в р. Асава.

-газоснабжения: Подача газа в населенные пункты будет осуществляться по межпоселковым газопроводам давлением 6 кгс/см2 (0,6МПа) с последующим понижением давления в ГРП, ШРП.

- электроснабжения: Наружные питающие сети предусмотрены воздушными с использованием самонесущих изолированных проводов СИП-3 на железобетонных опорах по серии Арх. № Л156-96 и, частично, кабельным проложенным в траншеи на глубине 0,7 м от поверхности земли.

Общая длина питающих линий 10 кВ составляет 0,5 км.

- теплоснабжения: предусматривается от существующей и 2 проектируемых котельных, автономных источников, систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки. Проектируемые котельные обслуживать Детский сад №2 и торгово-бытовой центр №2.

Параметры функциональных зон на 2020 г.

| Наименование зон | Параметры |
| --- | --- |
|  | га | % |
| Жилая зона | 40,51 | 47,9 |
| Производственная зона | 1,30 | 1,5 |
| -В т.ч. – кладбища | - | - |
| Зона общественной застройки | 7,55 | 8,9 |
| -в т.ч. школ | 4,10 | 4,85 |
| -в т.ч. детских садов | 1,33 | 1,57 |
| -в т.ч. объектов здравоохранения | 0,72 | 0,85 |
| Зона зеленых насаждений общего пользования | 4,41 | 5,22 |
| Зона насаждений специального назначения | 2,16 | 2,55 |
| Зона инженерно-транспортной инфраструктуры | 15,68 | 18,5 |
| Итого территории с. Рощинский | 84,4 | 100 |

Территория с. Рощинский на расчетный срок (2020 г.) составит 84,4 га.

4.3. Архитектурно-планировочное решение и архитектурно-пространственная организация территорий

Выбор общей  композиционной идеи застройки предопределяет совокупность факторов, которые можно объединить в следующие группы: планировочные условия,  объемно-пространственные элементы и условия, экономические факторы.

К архитектурно-планировочным решениям относятся: общее архитектурно-планировочное построение генерального плана, функциональная организация жилой застройки, местные условия.

Объёмно-пространственные элементы и условия включают: типы жилых домов и общественных зданий, приемы их группировки и взаимного расположения в пространстве а также условия восприятия жилой застройки.

Экономические факторы - это все инженерно-экономические требования к проектированию  жилой застройки.

Высокая эстетика застройки достигается благодаря улучшенным достоинствам общественных зданий и создания продуманного градостроительного ансамбля, включающего, наряду с жилыми и общественными зданиями, благоустройство и озеленение территории,  ландшафт.

Территория для развития жилой застройки выбрана на основании акта выбора участка для проектирования по II варианту. Площадь проектируемой территории равняется 19,29 га. Территория ограничена с севера - существующей жилой застройкой, с западной стороны – санитарно-защитной зоной от скотомогильника (см раздел 1.3.3.), с южной стороны – водоохраной зоной реки Асава и территорией населенного пункта Асава-Зубово, с восточной стороны – свободный от застройки участок находится на землях  сельского поселения Казадаевский сельсовет (предлагался по I варианту Акта выбора земельного участка).

Из-за ограничений в развитии населенного пункта, проектом предлагается максимально плотная застройка выбранной территории посредством:

- освоения части территорий водоохранной зоны под жилую застройку (на основании п.5.3.17 ТСН);

-увеличение плотности населения для усадебной застройки с приквартирными участками 1500 м2 до 25 чел./га при среднем размере семьи 3,2 чел. ( на основании п. 2.2.102 таблица 18 ТСН).

- проектирование секционной застройки на участке автогаражного кооператива «Надежда».

Территория под жилую застройку выбрана на основании акта выбора участка для проектирования по II варианту. Площадь проектируемой территории равняется 19,29 га.

Сложившаяся планировочная структура села имеет радиально-регулярную схему улиц, существующая сеть основных и второстепенных улиц села сохраняется, используются в том же качестве.

Архитектурно-планировочные решения, принятые в проекте учитывают сложившеюся планировочную структуру, планировочные ограничения, природно-климатические особенности. Общая композиционная идея селитебной зоны состоит в выявлении пространственной взаимосвязи проектируемой и сохраняемой жилой застройки зданий  и  сооружений культурно-бытового, торгового и административного значения, общественного центра села, зоны отдыха.

Архитектурно-планировочная организация селитебной зоны подчинена принципу концентрации и развития жилой застройки вдоль основных транспортных и пешеходных направлений, которые становятся и главными композиционными осями села, связывающими застройку села в единое целое.

Новые кварталы жилой застройки запроектированы с частой сеткой улиц, что позволяет сохранить единый масштаб населенного пункта и обеспечить таким образом пешеходную связь на всей территории.

Индивидуальная застройка решается в виде взаимно пересекающихся улиц, которые образуют кварталы, застроенные по периметру домами усадебного типа. Все радиальные направления выходят на ул. Майская  и центр села и развиваются в южном направлении населенного пункта, в сторону реки Асава. Вдоль юго-западных, южных и юго-восточных границ села проходит объездная дорога.

При формировании архитектурно-планировочной и объемно-пространственной композиции новой жилой застройки особое внимание уделялось также визуальным связям со сложившейся застройкой в центральной части села и сельским центром, образующим градостроительный ансамбль.

Общая архитектурно-планировочная организация новой территории населенного пункта создает благоприятные условия проживания.

4.4. Озеленение. Ландшафт

Зеленые насаждения в селе в зависимости от характера их использования, размеров, размещения в плане, относятся к одной из трех групп – насаждения общего пользования, ограниченного пользования, специального назначения.  Зеленые насаждения общего пользования: парки, мемориальные парки, бульвары и насаждения на улицах при общественных и административных упреждениях. Зеленые насаждения ограниченного пользования: насаждения при детских садах и школах, насаждения кварталов, насаждения у зданий культурного назначения (клубы, дома культуры), насаждения при больницах, насаждения при промышленных предприятиях, насаждения при жилых домах усадебной застройки. Зеленые насаждения специального назначения: озеленение санитарно-водоохранных зон, насаждения вдоль автомобильных дорог, насаждения на кладбищах.

Назначение зеленых насаждений в оздоровлении села, в улучшении его архитектурного облика, в организации культурного обслуживания населения: насаждения снижают силу ветра, регулируют тепловой режим, очищают и увлажняют воздух. Они являются наилучшей средой для отдыха населения для организации различных массовых мероприятий села. Значительную роль играют зеленые насаждения в архитектуре. Они служат прекрасным средством обогащения и формирования ландшафта в целом.

Таким образом, насаждения используются в архитектурном и планировочном решении села для самых различных целей.

4.5. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов

На основании п. 9.2 ТСН «к объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, относятся: жилые и административные здания и сооружения; объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (театры, библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и т. д.); объекты и учреждения образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения; объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, финансово-банковские учреждения; гостиницы, отели, иные места временного проживания; физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения, аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения, связи и информации: железнодорожные вокзалы, автовокзалы, другие объекты автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта, обслуживающие население; станции и остановки всех видов городского и пригородного транспорта; почтово-телеграфные; производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения труда; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади».

Согласно п.9.3 ТСН. Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

В проектах должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований настоящих нормативов. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации.

Глава 5. Улично-дорожная сеть и транспорт

5.1. Транспорт

Территория связана  с железной дорогой подъездной автомобильной дорогой и автомобильной магистралью федерального значения, станция находится в 15 км в г. Стерлитамак.

Автомобильный транспорт

Муниципального автотранспортного предприятия нет. Информация по перевозкам, осуществляемым частными предприятиями и лицами, не представлена. Проектом предлагается развивать этот вид транспорта для осуществления грузовых перевозок в селе и за его пределами. Это перевозки, связанные с обслуживанием населения: потребительские грузы – продовольственные и промышленные товары, грузы санитарной очистки, почтовые грузы, медикаменты.

Перевозка строительных материалов и продукции, производимой расширяющимися предприятиями села, потребует также увеличения парка грузовых машин.

5.2. Улично-дорожная сеть

Внешние автомобильные дороги.

Автомобильная сеть общего пользования включает в себя дорогу федерального значения Уфа-Оренбург, дорогу местного значения, ведущую от автодороги Уфа-Оренбург в с. Рощинский.

В настоящее время грузовые и пассажирские перевозки осуществляются автомобильным транспортом через объездную дорогу вдоль северной границы села.

Классификация улично-дорожной сети.

Существующая улично-дорожная сеть.

Главные улицы села (существующие, и сохраняемые): ул. Лесная (профиль П4), ул. Асава-Зубово. Ширина улиц в красных линиях - 20,0 метров: ширина проезжей части – от 5,5 до 7 метров, ширина тротуаров - 1,0-1,5 метра, улицы требует реконструкции.

Основные улицы (существующие и сохраняемые): ул. Майская (профиль П5),  ул. Асавская (профиль П1), ул. Мира (профиль П7), ул. Молодежная (профиль П1а), ул. Западная (профиль П6). По ул. Майская располагается общественный центр села, включающий в себя здания: школы, Дворца культуры, детского сада, торгового комплекса, администрации и больницы. Главная улица проходит через площадь перед дворцом культуры. Площадь является центром села и на нее ориентированы мечеть и церковь. Основные улицы в существующей застройке в красных линиях составляют от 12 до 15,0 метров: ширина проезжей части от 3,5 до 5,5 метров, что не соответствует нормативным показателям, поэтому проезжая часть улиц требует реконструкции.

Второстепенные улицы (существующие и сохраняемые): ул. Строителей (профиль П2), ул. Энтузиастов (профиль П2а). ул. Мира (соответствует профилям П7, П7а).

Бульвар (существующий и сохраняемый) проходит параллельно ул. Майская в восточной части с. Рощинский – от въездной автодороги до центральной площади (профиль П12).

Ширина проезжей части бульвара равна 6 метрам, ширина озелененной зоны – 30 метрам, ширина тротуара – 3 метрам.

Основные проезды в существующей застройке в красных линиях составляют 10 метров, ширина проезжей части - 3,5 метра.

Проезды к отдельным зданиям: ширина проезжей части – 3,5 метра.

Проектная классификация улично-дорожной сети выполнена с учетом существующей нормативной классификации.

Вновь проектируемая улично-дорожная сеть.

Основные улицы осуществляют транспортную связь жилых районов с центром села и имеют выходы на внешние дороги.

Реконструируемые улицы: Ул. Западная (профили П6а, П6б) ул. Юбилейная (профили П6в).

Основные улицы вновь проектируемые: ул. № 1.(Соответствует профилям П9, П9а).

Второстепенные улицы вновь проектируемые: Ул. №2, ул.№3, ул. №4( соответствует профилям П8, П8а, П8б).

Объездная улица вновь проектируемая: Ул. №5.(соответствует проф. № 11)

Основные улицы, вновь проектируемые в красных линиях 20,0 м, ширина проезжей части 7,0 м, ширина тротуаров- 1,50 м (соответствует профилю П9, П9а)

Второстепенные улицы, вновь проектируемые в красных линиях 15,0 м, ширина проезжей части 6 м, ширина тротуаров 1,0 м.(соответствуют профилям П8, П8а, П8б).

Объездная дорога, вновь проектируемая  в красных линиях 15,0 м, ширина проезжей части 6м.(соответствует профилю П11)

Показатели улично-дорожной сети

| Наименование | Протяженность, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  | Сущ. | PC | Сущ. | PC |
| Главная улица | 1,196 | 2,178 | 0,83 | 1,59 |
| Основные улицы | 2,771 | 3,66 | 1,36 | 2,36 |
| Второстепенные улицы | 0,905 | 2,238 | 0,41 | 0,89 |
| Проезды | 2,062 | 2,392 | 0,71 | 0,87 |
| Хозяйственный проезд (скотопрогон) | 0,77 | 0,77 | 0,34 | 0,34 |
| Объездная | 0,80 | 0,80 | 0,48 | 0,48 |
| ВСЕГО | 7,704 | 11,238 | 3,65 | 6,05 |

5.3. Сооружения для хранения и технического обслуживания транспортных средств

Уровень автомобилизации на расчетный срок (2020 год) – принимается 300-350 легковых автомобилей с учетом транспортного баланса, предусмотренного «Схемой территориального планирования Республики Башкортостан».(п.3.5.7.ТСН)

Уровень автомобилизации существующий составляет 340 авт/1000 жит. Принимаем на Расчетный срок 350 авт. на 1000 жит.(на основании п. 3.5.7 ТСН РБ)

Суммарный уровень автомобилизации составит:

Урс= 2350*(350/1000) =822 авт.

Для усадебной застройки хранение личных индивидуальных автомобилей на приусадебном участке.

Для малоэтажной многоквартирной застройки хранение личных индивидуальных автомобилей предусмотрено в гаражном кооперативе «Надежда» на 400 машиномест.

Согласно п. 9.17 ТСН. На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях – не далее 100 м, следует выделять до 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 м.

Кратковременные стоянки

Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее чем для 70 % расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, что составит на расчетный срок 822*0,7=575 маш.мест. Из них в жилых районах 30%, что составит на расчетный срок 172 маш.мест.

В общественных центрах %15, что составит на расчетный срок 86 маш.мест.

Автостоянки для постоянного хранения транспортных средств.

Открытые автостоянки и паркинги допускается размещать в жилых районах, микрорайонах (кварталах) при условии соблюдения санитарных разрывов до жилых домов, общеобразовательных учреждений.

Существующий наземный гараж вместимостью 400 маш.мест, находится в жилой застройке на расстоянии 15 м и менее от окон жилых зданий, что является нарушением п.3.5.153 таблицы 93 ТСН.

Проектом предлагается вынос существующего гаражного кооператива «Надежда» на 400 маш./мест из жилой застройки в коммунальную зону в западной части села, запроектированной в ССЗ закрытого скотомогильника. Дальность подходов к сооружениям хранения легковых автомобилей для жителей кварталов с сохраняемой застройкой до 1500 м.  (п. 3.5.149 ТСН).

Также в этой зоне предлагается размещение пожарного депо на 2 машины.

Глава 6. Инженерное обеспечение

6.1. Газоснабжение

Проектом предусматривается стопроцентное обеспечение населения природным газом.

Основными потребителями газа являются производственно-отопительные котельные, объекты административного назначения, для которых предусматриваются блочные мини-котельные соответствующей производительности.

Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,03 кгс/см2, для чего предусматриваются блочные газорегуляторные пункты (ПГБ)  для снижения давления с 6 кгс/см2 (0,6МПа).

Расходы газа перспективного потребления приведены в таблице тепловых нагрузок.

Подача газа в населенные пункты будет осуществляться по межпоселковым газопроводам давлением 6 кгс/см2 (0,6МПа) с последующим понижением давления в ГРП, ШРП.

6.2. Теплоснабжение

Теплоснабжение объектов культурно-бытового и жилищного строительства проекта “Генеральный план с. Рощинский муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан”, предусмотрено раздельно, от проектируемых отдельно стоящих газовых котельных для зданий:

- детского сада с бассейном;

- торгово-бытового центра №2.

Расходы тепла по объектам на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение  определены по паспортам типовых проектов или индивидуально и сведены в таблицу (см. ниже).

Теплоснабжение жилых домов индивидуальной застройки, расчетного срока  строительства, предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме.

Таблица тепловых нагрузок

По объектам проекта планировки с. Рощинский Стерлитамакского района РБ. (tн.о= -36оС) Существующее положение

| № п/п | № п/экспликации | Наименование объекта | №№ типовых проектов | Кол. зданий | Вид теплоснабжения | tвн. оС | Расход тепла в ккал/час | Расход газа нм3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | отопление | вентиляция | горячее водоснабжение | Тех. нужды | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | Учреждения образования и дошкольного воспитания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Детские дошкольные организации - детский сад на 90 мест |  | 1 | Вода | 23 | 99000 | 60356 | 87200 | - | 246556 |  |
| 2 | 3 | Общеобразовательная школа на 720 мест |  | 1 |  | 20 | 209000 | 390000 | 41160 | - | 640160 |  |
|  |  | Объекты здравоохранения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4 | Больница на 35 койка мест |  | 1 |  | 20 | 130200 | 71400 | 42000 | - | 243600 |  |
|  |  | -Аптека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Учреждения культуры и искусства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5 | Дом культуры, клуб на 300 мест |  | 1 |  | 18 | 170510 | 260000 | 64350 | - | 494860 |  |
|  |  | -помещения для досуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -библиотека с читальным залом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -кружковые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -помещения для занятия физкультурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -кинозал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Культовые объекты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6 | Здание Мечети |  | 1 |  | 16 | 60000 | 24000 | 16000 | - | 100000 |  |
| 7 | 7 | Здание Церкви |  | 1 |  | 16 | 60000 | 24000 | 16000 | - | 100000 |  |
|  |  | Предприятия торговли и общественного питания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8 | ЧП «Гайнуллин Э.Г.» 60м2 |  | 1 | Вода | 16 | 16280 | 8120 | 11880 | - | 3628 |  |
| 9 | 9 | ЧП «Батыршина» 70 м2 |  | 1 |  | 16 | 18993 | 9473 | 13860 | - | 42326 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 10 | 10 | ЧП «Киселева А.» |  | 1 |  | 16 | 14109 | 7037 | 10296 | - | 31442 |  |
| 11 | 11 | Трактир на 146 пос/мест |  | 1 |  | 18 | 132900 | 228500 | 89100 | - | 450500 |  |
| 12 | 12 | ЧП «Батыршина» 17,5 м2 |  | 1 |  | 16 | 15047 | - | 1000 | - | 16047 |  |
| 13 | 13 | ЧП «Айрапетян» 52,4 м2 |  | 1 |  | 16 | 14109 | 7037 | 10296 | - | 31442 |  |
| 14 | 13а | Торговый киоск |  | 1 |  | 16 | 15047 | - | 1000 | - | 16047 |  |
|  |  | Учреждения и предприятия общественно-делового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14 | Блок предприятий общественно делового назначения |  | 1 |  | 18 | 56000 | 80000 | 12000 | - | 148000 |  |
|  |  | -Администрация 8 раб/мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -отделение банка 1 раб/мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -отделение связи 3 раб/мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -АТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предприятия бытового обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 15 | Цех№2 ООО УК ЖКХ на 35 раб/мест |  | 1 |  | 18 | 33400 | 10000 | 69300 | - | 112700 |  |
| 17 | 16 | Торгово-бытовой центр в составе |  | 1 |  | 18 | 139100 | 40300 | 59700 | - | 230100 |  |
|  |  | -Гостиница на 14 мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -Мастерская по ремонту обуви на 2 раб/места |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -Магазин «Продукты» ГУСП с-з «Рощинский» 220м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 17 | Парикмахерская 1раб/место |  | 1 |  | 18 | 33400 | 10000 | 1000 | - | 44400 |  |
| 19 | 18 | Баня на 10 п/мест |  | 1 | Вода | 25 | 46280 | 33330 | 77780 | - | 157390 |  |
| 20 | 20 | Общежитие на 100 мест |  | 1 |  | 20 | 73060 |  | 121000 |  | 194060 |  |
|  |  | Объекты транспортной инфроструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21 | Гаражный кооператив «Надежда» на 400 маш./мест | Не отапливается |
| 22 | 22 | Автосервис 70 м2 |  | 1 |  | 16 | 51750 | 40549 | - | - | 92299 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | Физкультурно-спортивные сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 23 | Спортивные площадки | Не отапливается |
|  |  | Индивидуальная застройка |
|  |  | Индивидуальна существующая застройка: | инд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | -одноэтажные деревянные |  | 5 |  | 20 | 96000 (19200-на 1 дом) | - | 40000 (8000-на 1 дом) | - | 136000 (27200-на 1 дом) | 18,8 |
| 25 |  | - одноэтажные кирпичные |  | 82 |  | 20 | 1194740 (14570-на 1 дом) | - | 656000 (8000-на 1 дом) | - | 1850740 (22570-на 1 дом) | 257,0 |
| 26 |  | - 2-3 этажные кирпичные |  | 64 |  | 20 | 1408960 (22015- на 1 дом) | - | 640000 (10000-на 1 дом) | - | 2048960 (32015- на 1 дом) | 284,5 |

Таблица тепловых нагрузок на Расчетный срок

По объектам проекта планировки с. Рощинский Стерлитамакского района РБ. (tн.о= -36оС) Проектное решение

| № п/п | № п/экспликации | Наименование объекта | №№ типовых проектов | Кол. зданий | Вид теплоснабжения | tвн. оС | Расход тепла в ккал/час | Расход газа нм3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | отопление | вентиляция | горячее водоснабжение | Тех. нужды | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | Учреждения образования и дошкольного воспитания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | Детский сад №2 с бассейном на 90 мест (расчетный срок) |  | 1 |  | 23 | 128700 | 68202 | 113360 | - | 310262 | 43,0 |
| 2 | 32 | Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,0 |
|  |  | Предприятия бытового обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 19 | Торгово-бытовой центр №2 в составе (расчетный срок): |  | 1 |  | 18 | 71500 | 6600 | 62900 | - | 141000 | 19,5 |
|  |  | -отделение почты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -аптека 15 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -магазин не продовольственный 255 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -предпр. быт. обслужив. на 5 раб/мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 141000 | 19,5 |
|  | 33 | Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,5 |
|  |  | Коммунальные здания и индивидуальная застройка |
| 4 | 29 | Пожарное депо на 2 авт.(расчетный срок) |  | 1 |  | 16 | 22500 | 17630 | - | - | 40130 | 5,6 |
|  |  | Индивидуально |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,6 |
|  |  | Индивидуальная застройка на расчетный срок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | - одноэтажные кирпичные (поквартирное отопление от инд.-ых котлов) |  | 80 |  | 20 | 1165600 (14570-на 1 дом) | - | 640000 (8000-на 1 дом) | - | 1805600 (22570-на 1 дом) | 250,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6 |  | Блокированный дом на 28 квартир |  | 14 |  | 20 | 1675800 (119700 - на 1 дом) |  | 2226000 (159000- на 1 дом) |  | 3901800 (278700- на 1 дом) | 542,0 |
| 7 |  | 2-х этажный 12 квартирный дом |  | 2 |  | 20 | 104700 (52350- на 1 дом) |  | - |  | 104700 (52350- на 1 дом) | 14,5 |

6.3. Водоснабжение

1. Существующее положение

Источником централизованного водоснабжения с. Рощинский  является существующий  водозабор подземных вод расположенный  в  с. Карайганово Ишимбайского района».

Схема водоснабжения. Подача воды от водозабора, по двум водоводам, осуществляется на предприятия ОАО «КАУСТИК», ГУСП совхоза «Рощинский» и с. Рощинский.

Водоснабжение с. Рощинский  осуществляется от существующей системы водоснабжения  ГУСП совхоза «Рощинский». На территории совхоза расположены водопроводные сооружения: приемные резервуары чистой воды, насосная станция 2 подъема  и регулирующие емкости - водонапорные башни системы Рожновского(2шт) емкостью 50 м3. По водоводам диаметрами 200 мм протяженностью 5,0 км, в две нитки, вода подается в разводящие сети села Рощинский.

Система водоснабжения – централизованная хозяйственно-питьевого противопожарного назначения, низкого давления.

Водопотребление села составляет 560-610 м3/сутки в том числе:

- население – 400 м3/сут;

- коммунально-бытовые предприятия – 60 м3/сут;

- промышленные предприятия (объекты ГУСП совхоза «Рощинский») – 100-150 м3/сут.

Разводящие сети (диаметром 50-100 мм) села закольцованы, общая протяженность сетей

6,0 км. Разбор воды населением осуществляется из сети. На сети установлены пожарные

гидранты.

Срок эксплуатации сетей 30-32 года.

2. Проектные решения.

1. Нормы водопотребления, расчетные расходы воды.

Количество и состав водопотребителей с. Рощинский приняты по справки представленной администрацией МР Стерлитамакский район РБ.

Расчёты по определению  среднесуточного и максимального суточного расходов воды, а также  часовых и секундных расходов в сутки максимального водопотребления выполнены по СНиП 2.04.02-84*  «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчетные расходы воды села приведены в таблице 1..

Нормы расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, расходы воды на содержание и водопой скота, полив зеленных насаждений   приняты по СНИП 2.04.02-84* и ВНТП Н-97. Нормами учтены коммунальные нужды, расходы на местную промышленность и транспорт.

Водопотребление на  расчетный срок  строительства (2020 год) составит 724,0 м3/сут;

2. Источник водоснабжения.

Источником водоснабжения с. Рощинский на расчетный срок  строительства рекомендуется дальнейшее использование существующего водозабора подземных вод в  с. Карайганово.

В целях обеспечения растущего водопотребления села на расчетный срок строительства потребуется расширение существующего водозабора.

Подключение проектируемых водопроводных сетей на расчетный срок строительства  предусматривается к существующим поселковым сетям водопровода.

3. Система и схема водоснабжения

Существующие система и схема водоснабжения села остается без изменений.

Для всех потребителей предусматривается организация централизованной системы водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд потребителей.

4. Пожаротушение.

Расчетный расход воды на нужды пожаротушения с. Рощинский, на расчетный срок строительства (2350 человека), составит 20,0 л/сек ( СП 8.13130.2009- для жилой застройки по таблице 1; для общественных зданий - по таблице 2.) в том числе:

- жилая застройка  - 10,0 л/сек

- общественные здания объемом 5-25 тыс. м3 – 15л/сек

- внутреннее пожаротушение 2,5 х 2 струи

Расчетное количество пожаров - 1.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Противопожарный запас воды составит -  162,0 + 54 = 216м3.

Наружное и внутреннее пожаротушение в с. Рощинский решается от существующей системы пожаротушения села. Наружное пожаротушение осуществляется от существующих и проектируемых пожарных гидрантов на магистральных закольцованных сетей водопровода.

6.4. Водоотведение

- Существующее положение

В настоящие время в селе централизованная система общесплавной канализации. Отведение сточных вод предусмотрено самотечной канализационной сетью села на существующие биологические очистные сооружения производительностью 400 м3/сутки.

Доочистка сточных вод осуществляется на биологических прудах совхоза «Рощинский» куда сточные воды перекачиваются насосами канализационной насосной станции.

Фактическая производительность очистных сооружений 560 м3/сутки.

- Проектные решения.

Существующая централизованная система общесплавной канализации села на расчетный срок строительства сохраняется.

Отведение сточных вод объектов расчетного срока строительства предусматривается самотечной сетью в приемный резервуар проектируемой канализационной насосной станции.  По напорным трубопроводам, через колодец- гаситель напора, сточные воды перекачиваются в существующую канализационную сеть села, далее отводятся на существующие очистные сооружения.

В связи перегруженностью существующих очистных сооружений, ожидаемым увеличением количества поступающих сточных вод на расчетный срок строительства потребуется реконструкция очистных сооружения с расширением производительностью до 800 м3/сутки. Технологическая схема очистки - полная глубокая биологическая очистки сточных вод с последующим отведением очищенной сточной воды в р. Асава.

Показатели качества очищенной сточной воды должна полностью удовлетворять требованиям природоохранных норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

6.5. Электроснабжение

Раздел электроснабжение разработан с учетом проекта "Современное состояния и намечаемое развитие энергоисточников Республики Башкортостан и Уральского региона" и по основным положениям энергетической стратегии РБ на период 2020 г.

По степени обеспечения надежности энергоснабжения объекты проектируемой зоны относятся к потребителям 1 и 2 категории.

Существующее положение

1.Основное питание по двум ВЛ 10 кВ от подстанции 110/10 кВ «Газопровод» до РП 10 кВ Рощинский РПЗ:

-фидер № 19 Газопровод – РП Рощинский РПЗ 1 (протяженность-4,27 км, провод А-50, опоры – железобетонные СВб-110, выход с подстанции кабелем марки ААШВ-3х70);

-фидер № 21 Газопровод РП Рощинский РПЗ 2 ( протяженность -3,42 км, провод А-50, опоры – железобетонные СВб-110, выход с подстанции кабелем марки ААШВ-3х120);

2. Резервное питание по ВЛ 10 кВ от подстанции 35/10 кВ «Буриказган» до РП 10 кВ Рощинский РПЗ по фидеру №1 Буриказган – РП Рощинский РПЗ (протяженность -11,34 км, провод- А-70, опоры – железобетонные СВб-110).

3. Вл 10 кВ от РП 10 кВ Рощинский РПЗ до жилой зоны:

-фидер №9 РП Рощинский – Жилая зона 1 (протяженность 1,72 км, провод А-50, опоры- железобетонные СВб-110, выход с РП 10 кВ кабелем марки ААШВ-3х70);

-фидер №14 РП Рощинский – жилая зона 2 ( протяженность – 4,15 км, провод- А-50, опоры- железобетонные СВб-110,выход с РП 10 кВ кабелем марки ААШВ-3х95).

4. РП 10 кВ Рощинский РПЗ, все ТП-10/0,4 кВ и эл.сети 0,4 кВ на балансе и обслуживание ГУСП «Рощинский».

Проектные предложения

В объем проекта по настоящему разделу входит:

1). Определение расчетной мощности на расчетный срок.

2). Выбор количества, мощности и месторасположения трансформаторных подстанций.

3). Нанесение трасс ВЛ-10 кВ на план.

Для распределения электроэнергии на напряжение 0,38 кВ предусмотрена установка трансформаторных подстанций закрытого типа.

Электроснабжение объектов на расчетный срок принято от ТП №8-ТП №11 общей мощностью 400 кВА.

Электрические нагрузки силовых и осветительных и осветительных токоприемников определены в соответствии с "Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства" института "Сельэнергопроект, по паспортным данным типовых проектов и на основании СНиП 2.07.01-89 "Планировка и застройка городских и сельских поселений"

Расчетные нагрузки жилых домов в сетях 0,38 кВ определяются с учетом доступного уровня электропотребления на внутриквартирные нужды, а общественных и коммунальных потребителей –по нормам.

Наружные питающие сети предусмотрены воздушными с использованием самонесущих изолированных проводов СИП-3 на железобетонных опорах по серии Арх. № Л156-96 и, частично, кабельным проложенным в траншеи на глубине 0,7 м от поверхности земли.

Общая длина питающих линий 10 кВ составляет 0,5 км.

Строительство новых  трансформаторных подстанций должно быть предусмотрено по типовым проектам. Ожидаемые электрические нагрузки и их распределение по подстанциям приведены в таблице №1 и №2.

Молниезащита жилых и общественных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность.

Здания и сооружения, расположенные в жилой зоне, должны иметь устройство молниезащиты, соответствующие III категории.

Ожидаемые электрические нагрузки(кВт)

Таблица №1

| № п/п | Населенный пункт | Текущий период | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жил. комун. сектор | С/х производство | Прочие | Итого | Жил. комун. сектор | С/х производство | Прочие | Итого |
| 1. | С. Рощинский | 1905 | - | - | 1905 | 330 | - | - | 330 |

Распределение нагрузок по подстанциям

Таблица №2

| № п/п | Населенный пункт | Текущий период / Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  |  | Показатели подстанций |
|  |  | Нагрузка | Кол-во трансформаторных подстанций (шт / кВт) |
|  |  | кВт | кВА | Всего | в т.ч. новое стр-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | С. Рощинский | 1905 / 330 | 1970 / 400 | 11 | 4(1х100) |

Общая трансформаторная мощность -2370 кВА

Из них: 1-я очередь 1970 кВА

Расчетный срок-400 кВА

Коэффициент загрузки ТП-94 %

6.6. Телефонизация

На расчетный срок достаточно существующей ЭАТС "Элком", ОС ОАО объект ОАО"Башинформсвязь" на 580 номеров.

6.7. Теле-,радиофикация

Существующий узел радиовещания на ул. Лесная д. 3 в здании Дворца Культуры отвечает проектным требованиям по телефонизации и радиофикации.

6.8. Инженерная подготовка территории

Рельеф села Рощинский достаточно пологий, пересеченный ручьями и речками с обрывистыми берегами. Перепад рельефа составляет 150-200 м.

В соответствии с инженерно-геологическими условиями и архитектурно-планировочным решением территории населенного пункт, определен следующий состав мероприятий по инженерной подготовке территории: организация  поверхностного стока, благоустройство водоемов, благоустройство оврагов.

На территории с. Рощинский протекат река Асава. Проектом предусматривается расчистка русел реки от ила, посторонних предметов и водной растительности. Крутые склоны реки уполаживаются и озеленяются.

Для этого осуществляются следующие мероприятия: частичная засыпка, организация поверхностного стока, устройство водоотводных кюветов в обход оврага, крутые склоны уполаживаются или террасируются с устройством промежуточных берм. В качестве основного метода защиты откосов оврагов от ветровой и водной эрозии применяются устройство на них травяного покрова, посадка кустарников и деревьев с развитой корневой системой.

Одним из главных мероприятий по инженерной подготовке территории является организация поверхностного стока, которая в настоящем проекте решается в увязке с существующим рельефом местности.

6.9. Организация и очистка поверхностных стоков.

В настоящие время в селе централизованная система общесплавной канализации. Отведение сточных вод предусмотрено самотечной канализационной сетью села на существующие биологические очистные сооружения производительностью 400 м3/сутки.

Доочистка сточных вод осуществляется на биологических прудах совхоза «Рощинский» куда сточные воды перекачиваются насосами канализационной насосной станции.

В зонах индивидуальной застройки предусматривается устройство открытой системы водостоков из железобетонных лотков прямоугольного сечения 50x70см. В местах пересечения лотков проездами или пешеходными переходами лотки могут быть перекрыты плитами или заменены трубами.

Выпуск поверхностных сточных вод намечено осуществить в р.Асава после очистки их на очистных сооружениях дождевой канализации в юго-восточной части села.

Глава 7. Мероприятия по охране окружающей среды

7.1. Мероприятия по охране окружающей среды

В связи с территориальным развитием поселения возникают проблемы, связанные с природопользованием и охраной окружающей среды:

- повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха за счет роста выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта;

- загрязнение поверхностных вод (поступление недостаточно очищенных и неочищенных сточных вод в р. Асава, нарушение регламентов водоохранных и прибрежных защитных полос). Прибрежная защитная полоса реки Асава – 40 м. Водоохранная зона реки Асава – 100м.;

- химическое и бактериологическое загрязнение почв;

- увеличение доли территорий, подверженных физическому загрязнению;

- ухудшение гидрогеологических условий (развитие процессов подтопления).

В результате оценки современного экологического состояния и перспектив развития территории выявлены экологические проблемы и предложен комплекс мероприятий по их устранению. Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, комфортности условий проживания населения и рациональное природопользование при устойчивом социально-экономическом развитии поселка. Следует отметить, что большая часть предлагаемых мероприятий по охране окружающей среды носит превентивный характер, что позволяет предотвратить ухудшение экологической обстановки при интенсивном градостроительном освоении.

Оптимизация экологической обстановки в рамках генерального плана достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, её инженерного обустройства и благоустройства. Перспективное территориальное развитие осуществляется на основе комплексного анализа современного состояния, что позволяет учесть негативные изменения окружающей среды при изменении функциональной значимости участков территории.

Предложения по градостроительному развитию территории базируются на комплексной оценке, которая учитывает территориальные ограничения, направленные на сохранение компонентов природной среды, здоровья населения. Жилая застройка планируется на территориях, удаленных от основных источников загрязнения окружающей среды.

Значительная роль в пространственной организации отводится зеленым насаждениям и водным объектам, создающим комфортную среду, благоприятную для отдыха населения. Предусматривается благоустройство и приведение в соответствии с действующими регламентами состояния водоохранных зон и прибрежных жилых полос.

7.2. Охрана воздушного бассейна

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают сернистый ангидрит, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном окись углерода, углеводороды; ветлечебница работает с сильнодействующими дезинфицирующими средствами: каустической содой, формалином, неогидолом, гиплохлоридом кальция.

Для сокращения количества вредных выбросов в атмосферу проектом предлагается следующее:

- централизация теплоснабжения;

- в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения рекомендуется внедрение современного оборудования, предотвращающего загрязнение атмосферного воздуха на всех производственных и инженерных объектах в с. Рощинский  (существующая котельная), а также использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийный выброс;

- организация санитарно-защитных зон источников загрязнения атмосферного воздуха, их благоустройство и озеленение. Производственные и коммунальные объекты размещаются вне территории села. В 1 км к северу от поселка Рощинский располагается репродуктивно-племенная зона совхоза.

Границы санитарной охраны газораспределительных сетей:

ГРП – 15м, ШРП – 15м.

Санитарно-защитные зоны от объектов специального назначения:

– санитарно-защитная зона кладбища (площадь  до 20 га) – 300 м.

– санитарно-защитная зона свалки ТБО – 1000 м.

– скотомогильник закрытый в 2007 г., принадлежащий СПК им. «Явнова» Стерлитамакского района РБ  – 1000 м.

Санитарно-защитные зоны от промышленных предприятий и коммунальных объектов.

Бани – 50 м

Открытые спортплощадки – 50 м

Гаражный кооператив на 400 маш/мест – 50 м

Очистные сооружения канализации – 200 м.

- строгое выполнение санитарно-гигиенических мероприятий на сельскохозяйственных объектах;

- отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- внедрение прогрессивных технологий на производствах;

- по автотранспорту – строительство объездной дороги, перевод на более прогрессивное топливо;

- озеленение улиц, нагруженных транспортом;

- ширина улиц в красных линиях запроектирована в зависимости от классификации улицы, что способствует созданию более комфортной шумовой среды.

7.3.Мероприятия по охране водных объектов

В целях улучшения санитарного состояния рек и ручьев и предотвращения загрязнения поверхностных вод территории проектом предусматривается комплекс водоохранных мероприятий:

1. В с. Рощинский функционируют очистные сооружения, состоящие на балансе Рощинского сельского совета, производительностью 400 м3/сут. и 16 м3/час. Очистные сооружения находятся в юго-восточной части с. Рощинский.

2. Предусмотрена организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Ширина водоохранной зоны реки Асава установлена в размере 100 м. Прибрежные защитные полосы рек устанавливаются в соответствии с крутизной склона и видом прилегающих к водным объектам угодий и составляют 40 м.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство новых и расширение действующих промышленных и других предприятий и объектов, влияющих на качество воды, природные условия водоема и водоохраной зоны;

6) вырубка леса и кустарника, за исключением санитарных и рубок ухода;

7) размещение складов для хранения пестицидов и минеральных удобрений, размещение баз и складов горюче-смазочных материалов, устройство взлетно-посадочных полос.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

7.4. Мероприятия по охране и восстановлению почв

Основным направлением охраны почв является борьба с эрозией и оврагообразованием. Предусматривается укрепление оврагов защитными лесонасаждениями по откосам, берегам и днищам оврагов.

Охрана зеленых насаждений занимает одно из ведущих мест.

К числу охранных мероприятий относится:

- охрана лесов от пожаров;

- защита от различных видов вредителей;

- охрана от самовольных порубок, пастьбы скота;

- восстановление лесов путем посадки новых саженцев.

Рекультивации подлежат земли, нарушенные при: разработке месторождений полезных ископаемых; прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения; складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов; ликвидации последствий загрязнения земель.

В  целях  защиты  берегов  прибрежные  защитные  полосы  вдоль  водотоков  и

водоемов должны быть залужены и озеленены.

7.5. Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевые ресурсов, подземных вод

1. Организация мониторинга подземных вод, в пределах максимально техногенно нагруженной территории района, включающей промышленные зоны, участки недропользования (групповые и одиночные водозаборы питьевых и минеральных вод) и др.

2.Организация на полигонах ТБО систем мониторинга состояния грунтовых вод (создание контрольных колодцев или скважин в санитарно-защитной зоне полигона).

3.Сокращение использования пресных подземных вод для технических целей;

4.Систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

7.5. Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий

Наличие в поселении зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения выполняют эстетическую и оздоровительную функции, способствуют улучшению микроклимата, снижают запыленность и загазованность воздуха, уменьшают уровень шума.

7.6. Мероприятия по озеленению территории:

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;
- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;
- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей;
- организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон.

7.7. Акустическое загрязнение

В связи с быстрорастущим количеством автомобилей, проблема защиты от автотранспортного шума становится все более актуальной.

Уменьшение шума можно достигнуть путем объезда населенных пунктов, регулированием состава и интенсивности автотранспортного потока, соблюдением скоростного режима и т.д. однако полное соблюдение этих мер часто становится невозможным. В этих случаях для защиты придорожных объектов от шума приходится использовать специальные градостроительные приемы борьбы с шумом на путях его распространения.

Село Рощинский с востока соединяется с дорогой федерального значения Уфа – Оренбург дорогой местного значения протяжённостью 0,4 км.

Сетка улиц в существующей застройке носит регулярно-радиальный характер. Производственно-коммунальные объекты находятся за границами села.

Главная улица с. Рощинский, на которой разместились основные административные здания села, а также объекты культурно-бытового обслуживания – ул. Майская имеет прямое сообщение с дорогой местного значения. Основные улицы села: ул. Асаво-Зубово и ул. Лесная связывают общественно-деловой центр с жилой застройкой. Улицы достаточно широкие и имеют асфальтовое покрытие.

Мероприятия по снижению шумового воздействия

В районной планировке рекомендуются следующие мероприятия по снижению шума на путях его распространения:

1) рациональная планировка и застройка проектируемой территории, предусматривающая прокладку транзитных и грузовых магистралей за пределами жилой зоны и мест отдыха;

2) организация необходимых территориальных разрывов между источниками внешних шумов (автотрассой) и зонами, нормируемыми по шуму;

3) шумозащитное озеленение;

4) использование рельефа местности в качестве естественных природных экранов (выемки, насыпи, овраги):

5) строительство шумозащищенных зданий.

7.8. Мероприятия по санитарной очистке и мусороудалению территории

Для улучшения санитарно-эпидемиологических условий проектом предусматривается организация сбора твердых бытовых отходов и вывоза их на усовершенствованную свалку для обезвреживания. Коммунальные объекты, такие как свалка мусора (полигон твёрдых бытовых отходов) находится в полигоне ТБО г. Стерлитамака. Санитарно-защитная зона от свалки ТБО 1000 метров.

В задачи санитарной очистки входят:

- Сбор и удаление твердых бытовых отходов (ТБО) за пределы территории.

- Сбор и удаление жидких отходов из зданий, не имеющих канализации;

- Уборка улиц и площадей;

- Удаление мусора из зданий общественной застройки производится выносным образом в мусоросборники с дальнейшим удалением мусора специальным мусоровозным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

Организация системы санитарной очистки надлежащим образом чрезвычайно актуальна вследствие гидравлической зависимости водных систем от состояния территории селитебной и промышленной зон, от состояния почвы.

Мероприятия по санитарной очистке территории муниципального образования: 
- организация планово-регулярной системы очистки поселка, своевременного сбора и вывоза специализированным транспортом ТБО на полигон;
- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;
- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов.

Жидкие отходы из выгребов вывозятся на сливную станцию, расположенную на территории очистных сооружений бытовой канализации с дальнейшей биоочисткой на них. Согласно приложения 11, СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений», количество бытовых отходов по селу с учетом нормы накопления отбросов на 1 жителя составит:

| Бытовые отходы | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Количество жителей, тыс.чел | Норма накопления, кг/чел | Количество отбросов, тыс.тонн в год |
| Жидкие из выгребов | 2,350 | 2000 | 4,70 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованные водопроводом и канализацией | 2,350 | 225 | 0,53 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц и площадей. | 6,05 га | 15 | 0,91 |

Морфологический состав ТБО

| Компоненты | % по массе | Расчетный срок 0,53т.т. |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | 20-28 25 | 0,13 |
| Бумаги, картон | 35-45 40 | 0,21 |
| Дерево | 1-2 1 | 0,005 |
| Металлолом | 1,5-2 2 | 0,011 |
| Текстиль | 4-7 7 | 0,04 |
| Кости | 1-2 2 | 0,011 |
| Стекло | 3-6 5 | 0,03 |
| Кожа, резина | 1-3 2 | 0,011 |
| Камни, штукатурка | 1-2 2 | 0,011 |
| Пластмасса | 1,5-2,5 2 | 0,011 |
| Прочие | 1-2 2 | 0,011 |
| Отсев | 10-18 10 | 0,05 |
| Итого | 100 | 0,53 |

Сбор и удаление ТБО

Сбор и удаление ТБО осуществляется спецавтохозяйством в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест. Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых промпредприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала.

Неутилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на полигон промышленных отходов для их обезвреживания и захоронения.

Организация планово регулярной системы и режим удаления бытовых отходов определяется на основании решений местных административных органов по предоставлению коммунального хозяйства и учреждений санитарно-эпидемиологического надзора.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов в домовладениях, сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию бытовых отходов. Периодичность удаления бытовых отходов выбирается с учетом сезонов года, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно- эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. В число органов обязательного обслуживания спецавтохозяйств включает жилые здания, встроенные в жилые дома предприятия торговли, общественного питания, кинотеатры, пошивочные мастерские и другие предприятия. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию больницы, поликлиники, гостиницы, общежития, детские сады, ясли, школы и другие учебные заведения, кинотеатр, рынки.

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие исчерпывающих сведений об обслуживаемых объектах. Взаимоотношения и обязанности сторон определяются договором.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

На Расчетный Срок

2,350 тыс.чел * 50 кг/год = 0,118 тыс.т./год

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункера-накопители. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а так же по заявкам жилищной организации.

Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается.

Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металл, бумагу, и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшает товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей.

Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

Селективный сбор ТБО

В проекте предлагается на расчетный срок раздельный сбор вторичного сырья, который осуществляется посредством организации стационарного приема вторсырья от населения. Пункт приема вторсырья размещается на территории промышленно-коммунальной зоны.

Раздельный сбор вторсырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТБО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологию, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

Территория ТБО из расчета 0,02- 0,05 га на 1 тыс. тонн отбросов в год.

Крупногабаритные отходы и обычные бытовые отходы на расчетный срок в сумме составляют – 0,65 тыс. тонн/год.

Площадь полигона на годовое накопление мусора составит: 0,65 тыс.тонн/год*0,05 га = 0,03 га.

На расчетный период действия генерального плана потребуется территории, на расчетный срок 0,03 га * 10 лет = 3 га до 2020г.

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям СанПин 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест".

Объектами очистки являются: территория домовладений, уличные и микрорайонные проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории различных предприятий, учреждений и организаций, парки, скверы, площади, места общественного пользования, места отдыха.

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

Твердые бытовые отходы вывозятся мусоровозным транспортом, а жидкие отходы из неканализованных домовладений - ассенизационным вакуумным транспортом.

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). В населенном пункте периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Для сбора твердых бытовых отходов следует применять в благоустроенном жилищном фонде стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Согласно п. 2.2.3 СанПин 42-128-4690-88. Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями. На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами.

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка помойницы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Мероприятия по санитарной очистке территории:

- Мусороудаление с территории населенного пункта производится ООО «Табигат»  г. Стерлитамак и обслуживается одним автомобилем.

Ориентировочный расчет количества площадок для мусоросборников

Сборники для ТБО в виде площадок с ограждением устанавливаются с радиусом доступности 100 м. На основании п.3.4.4.3 ТСН РБ. Проектом предлагается устройство на территории населенного пункта 27 площадок для мусороудаления.

Ориентировочный расчет количества контейнеров

На расчетный срок количество мусора составит:1 т.т.

Бкон=Пгод х t x К1 (365хV),

Пгод-годовое накопление ТБО, м3

Т-периодичность удаления отходов, сут

К1-коэффициент неравномерности накопления отходов-1,25

V-вместимость контейнеров, м3

Списочное число контейнеров Ботн. х К2, который равен 1,05 учитывающий число контейнеров находящихся в ремонте и резерве.

На расчетный срок: Бкон.отн.=((0,13 тыс.м3 х 2 х 1,25)/365 х 0,55)х1,05= 0,0044 т.ед.

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участка движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной разгрузки машины. Маршруты сбора ТБО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту. В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме соответствующим данной стадии, согласно градостроительного кодекса.

Глава 8. Основные технико-экономические показатели по проекту

8.1. Баланс территории

Реализация проектных предложений направлена на повышение эффективности использования территории с. Рощинский.

Основные изменения в использовании земель к расчётному сроку характеризуются следующими основными особенностями:

- увеличением площадей селитебной территории на 19,29 га, что позволит функционально перераспределить территории, повысить уровень концентрации застройки на соответствующих территориях;

- увеличением площади жилой застройки на 12,52 га будет сопровождаться освоением свободных от застройки участков, а также за счёт сноса ветхого и малоценного жилищного фонда.

- функциональные изменения претерпит общественно-деловая застройка, территория которой увеличится почти на 0,72 га.

- увеличение площади улично-дорожной сети с 3,65 га до 6,05 га будет сопровождаться строительством новых улиц, магистралей, с реконструкцией существующих;

Баланс территории с. Рощинский

| №№ п.п | Территории | Современное Использование территории, га | Расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Селитебные территории | 41,14 | 59,43 |
| 1.1. | Жилая застройка | 27,99 | 40,51 |
|  | - индивидуальная усадебная | 16,13 | 27,34 |
|  | -блокированная | 7,3 | 8,5 |
|  | -малоэтажная | 4,39 | 4,67 |
| 1.2. | Участки учреждений и предприятий обслуживания | 7,55 | 8,27 |
| 1.3. | Зелёные насаждения общего пользования | 2,91 | 4,41 |
| 1.4. | Улицы, дороги, проезды, площадки, автомобильные стоянки | 3,65 | 6,05 |
| 2. | Территории производственных зон | 1,30 | 1,30 |
| 2.1. | Промышленные территории | - | - |
| 2.2. | Территории коммунальных, складских, автотранспортных предприятий | 1,20 | 1,20 |
| 2.3. | Улицы, дороги, проезды | 0,10 | 0,10 |
| Итого территории застройки: | 42,44 | 60,73 |
| 3. | Рекреационные территории | - | 3,01 |
| 4. | Остальные территории | 19,62 | 20,66 |
| 4.1. | Зелёные насаждения природоохранного и средозащитного назначения | 0,97 | 2,16 |
| 4.2. | Прочие территории | 18,69 | 18,5 |
| Всего в границах населенного пункта | 62,1 | 84,4 |

8.2. Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Баланс использования территории |
| 1.1. | Территория в границах населенного пункта, в том числе: | Га | 62,1 | 84,4 |
|  | Территории застройки населенного пункта, в том числе: | -/- | 42,44 | 60,73 |
|  | Жилая застройка: | -/- | 27,99 | 40,51 |
|  | - индивидуальная усадебная | -/- | 16,13 | 27,34 |
|  | - блокированная | -/- | 7,3 | 8,5 |
|  | - малоэтажная | -/- | 4,39 | 4,67 |
|  | Общественно-деловая застройка | -/- | 7,55 | 8,27 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | -/- | 2,91 | 4,41 |
|  | Производственные зоны | -/- | 1,30 | 1,30 |
|  | Улицы, дороги, проезды | -/- | 3,65 | 6,05 |
| 1.2 | Прочие территории | -/- | 19,62 | 20,66 |
| 2. | Население |
|  | Численность постоянного населения | чел | 1928 | 2350 |
|  | Возрастная структура населения: | -/- |  |  |
|  | - моложе трудоспособного возраста | % | 17,6 | 21,78 |
|  | - в трудоспособном возрасте | -/- | 70,7 | 72 |
|  | - старше трудоспособного возраста | -/- | 11,6 | 6,22 |
|  | Численность занятого населения | чел | 1363 | 1692 |
| 3. | Жилищное строительство |
|  | Жилищный фонд | тыс.м2 | 30,5 | 41,30 |
|  | Убыль жилищного фонда | -/- | - | - |
|  | Объем нового жилищного строительства: | -/- | - | 10,803 |
|  | индивидуальная усадебная, коттеджная (1-2 этажа) | -/- | 9,744 | 16,29 |
|  | -блокированная | -/- | 20,773 | 25,022 |
|  | -малоэтажная | -/- |  |  |
|  | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел | 15,82 | 25,6 |
|  | Обеспеченность жилищного фонда водопроводом: | % | 100 | 100 |
|  | -канализацией | -/- | 100 | 100 |
|  | -газовыми плитами | -/- | 100 | 100 |
|  | -теплом | -/- | 100 | 100 |
|  | -горячей водой | -/- | 100 | 100 |
| 4. | Социальное обслуживание |
|  | Количество мест в общеобразовательных учреждениях | мест | 203 | 338 |
|  | Количество мест в детских дошкольных учреждениях | -/- | 143 | 174 |
|  | Учреждения здравоохранения, больницы | коек | 35 | 35 |
| 5. | Транспортное обслуживание |
|  | Протяженность магистральных улиц и дорог, в том числе: | км | 7,70 | 11,23 |
|  | - в селитьбе | км | 7,7 | 11,00 |
|  | -вне селитьбы | км | - | 0,23 |
|  | Плотность транспортной сети | км/кв.км | 12,39 | 13,09 |
|  | Количество индивидуального Транспорта | ед. | 655 | 822 |
|  | Количество индивидуальных автомобилей на 1000 жителей | ед. | 340 | 350 |
| 6. | Электроснабжение |
|  | Суммарное потребление электроэнергии в год, в том числе: | кВт | 1905 | 2235 |
|  | - жилищно-коммунальный | кВт | 1905 | 2235 |
|  | Удельное электропотребление на 1 человека в год | кВт/ч | 0,99 | 0,95 |
| 7. | Теплоснабжение |
|  | Источники теплоснабжения: | Гкал/ч | - |  |
|  | - отопительные котельные | -/- | 23,5 | 451262 |
|  | - индивидуальные источники | Гкал/ч | 4,035 | 9,84 |
| 8. | Газоснабжение |
|  | Потребление газа, в том числе | н.м3/ч | - | 882,1 |
|  | Индивидуальные источники теплоснабжения | -/- | - | 814 |
|  | на нужды промышленности и коммунально-бытовой сектор | -/- | - | 68,1 |
| 9. | Водоснабжение |
|  | Суммарное водопотребление, всего в том числе: | м3/сут. | - | 658 |
|  | -на хозяйственно-питьевые и коммунально-бытовые нужды | м3/сут. | - | 470 |
|  | - на производственные нужды | м3/сут. | - | 188 |
|  | Водопотребление на 1 человека | л/сут. | - | 200 |
|  | Используемые источники водоснабжения | Подземные воды | Водозабор подземных вод расположенный в с. Карайганово Ишимбайского района. |
| 10. | Канализация |
|  | Суммарное водоотведение, всего | м3/сут. | - | 658 |
|  | в т.ч. |  |  |  |
|  | -стоки жилой и общественной застройки | м3/сут. | - | 658 |
|  | Производительность канализационных очистных сооружений | -/- | 560 | 800 |
| 11. | Санитарная очистка территории: |
|  | Объем бытового мусора | тыс.т/год | - | 0,53 |
|  | Усовершенствованные свалки | га | 0,03 | 2 |

Иллюстративные материалы