Список авторского коллектива

Главный архитектор проекта                                                 Мареева И.Г.

Инженер II категории                                                             Мукминова Э.М.

Проект разработан в соответствии с государственными нормами, правилами и  стандартами

Гл. инженер проекта_________________________________ И.Г. Мареева

подпись   дата   фамилия   и. о.

Данный документ не подлежит размножению или передаче другим

организациям и лицам без согласия института

«Башагропромпроект»

Общая часть

Разделы ИТМ гражданской обороны (ГО) и ИТМ чрезвычайных ситуаций (ЧС) (текстовые и графические части) разработаны на основании:

- Задания на разработку специального раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» по проекту «Разработка генерального плана с. Рощинский муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан».

При разработке раздела использованы следующие законодательные и нормативные документы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.04 за № 190-ФЗ;

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно- технические мероприятия гражданской обороны»;

- СП 11-107-98 Свод правил по проектированию и строительству «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства»;

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

- СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

- СНиП II-II-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»;

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела ИТМ ГОЧС градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- СНиП 10-01-94 «Система нормативных документов в строительстве. Основные положения (взамен СНиП 1.01.01-82)»;

- СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания»;

- СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей»;

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- Методические рекомендации по составлению раздела ИТМ ГОЧС. Москва, 2001 г.

- Лицензия на право разработки раздела ИТМ ГОЧС, приказ Госстроя РФ от 22 Октября 2010 года;

Исходными данными для проектирования послужили:

- Генплан;

- Техническое задание на разработку документации по планировке территории;

- Задание на разработку специального раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» (далее - ИТМ ГОЧС) по проекту «Разработка генерального плана с. Рощинский муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан».

1. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГО ЧС)

  - 1.1. Характеристика проектируемого района

Село Рощинский – центр и единственный населённый пункт в составе сельского поселения Рощинский сельсовет Стерлитамакского района Республики Башкортостан. Расположено в северо-западной части Стерлитамакского района, в 15 км к северу от г. Стерлитамак и ближайшей железнодорожной станции Стерлитамак. Расстояние до столицы Республики Башкортостан – г. Уфы 123 км.

Территория села, в связи с наличием ограничений градостроительного развития, имеет компактную форму и радиально-регулярную планировочную структуру застройки. Застройка села ограничена: с юга – рекой Асава, с запада – 1 км санитарно-защитной зоной от скотомогильника (cогласно пункта 5.4 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, с изменениями, внесенными определением Верховного Суда от 13.06.2006 г. № -КАС06-193 и п. 6.3.4 ТСН), с севера – санитарно-защитной зоной репродуктивно-племенного отделения совхоза «Рощинский», с востока – АГРС и котельной №1 «Племферма», очистными сооружениями и ССЗ от автомагистрали Уфа – Оренбург.

1.2. Климат. Рельеф. Инженерно-геологическая характеристика. Гидрография. Почва и растительность

Климат

Климатическая характеристика приводится по данным метеостанции Раевский, Справочника по климату СССР (1968г.), ТСН «Климат Республики Башкортостан» (2001г.) и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Село Рощинский расположено в лесостепной зоне, которая характеризуется континентальным климатом с холодной сухой зимой и теплым засушливым летом.

Тепловой режим. Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3°С. Наиболее холодным месяцем является январь со среднемесячной температурой минус 14,2°С. Самый жаркий месяц – июль со среднемесячной температурой +20,0°С. Абсолютная минимальная температура воздуха составляет –45°С, абсолютная максимальная +40°С.

Число дней с наиболее сильными морозами с температурой менее –30°С в среднем достигает 2 дня, с температурой менее –20°С – 18,4 дня.

Влажностный режим. Территория недостаточно увлажнена. За год выпадает в среднем 420 мм осадков, причем основная часть в теплый период 299 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в июне, июле. Летом преобладают ливневые дожди. Но в отдельные годы распределение осадков нарушается, часто бывают засухи.

Зимой мощность снежного покрова достигает 20-30 см. Вес снежного покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности, возможный 1 раз в 5 лет составляет 145 кг, в 50 лет – 269 кг.

Ветровой режим. На рассматриваемой территории в течение всего года преобладают ветры южного и юго-западного направлений, особенно в зимний период. Среднегодовая скорость ветра – 3,0 м/сек. В среднем за год отмечается 13 дней с сильным ветром.

Рельеф

Село Рощинский расположено в пределах Прибельской равнины, расчлененной долиной р. Куганак. Застройка находится на участке у южного левого берега р. Асава – притока р. Куганак. Рельеф участка спокойный, по берегу – обрывистый.

Абсолютные отметки проектируемой территории изменяются в пределах от 137,0 до 187,5 метров.

По условиям рельефа значительная часть территории благоприятна для любого вида строительства.

Инженерно-геологическая характеристика

Неблагоприятные физико-геологические процессы и явления на участке и вблизи него не отмечены.

Максимальная глубина промерзания грунтов, по данным Уфимской гидрометеорологической обсерватории, составляет 1,8 метров (раз в 10 лет –  152 см, раз в 50 лет – 207 см).

В геологическом разрезе площадки до изученной глубины 10 м принимают участие верхнечетвертичные делювиальные глины, повсеместно покрытые слоем современных почв, мощностью 0,5 метра.

Грунтовые воды находятся на глубине 0,8-1,9 метров. Грунтовые воды приурочены к макропористым суглинкам, глинам, мелким пескам и гравийным грунтам. Мощность водоносного горизонта составляет 7,9 метра.

Фильтрационные свойства грунтов довольно высокие: коэффициент фильтрации суглинков и глин по результатам опытно-фильтрационных работ 0,08 м/сут., коэффициент фильтрации песков 13 м/сут., гравийных грунтов – 30 м/сут.

По химическому составу воды пресные, гидрокарбонатные кальциевые, с ограниченным загрязнением, слабо-щелочные.

В весенний период возможен подъем уровня грунтовых вод на 0,7 метра выше замеренного в период изысканий.

Физико-механические свойства грунтов.

1. Суглинок аллювиальный, буровато-коричневый, макропористый, водонасыщенный, мягкопластичный и текучепластичный консистенции. Модуль общей деформации суглинка составляет 60 кгс/см2.

2. Глина аллювиальная, красновато-коричневая, макропористая, влажная, тугопластичной консистенции. Модуль общей деформации грунта 140 кгс/см2.

3. Песок аллювиальный, мелкий, полимиктовый, с содержанием глинистых частиц до 20 %, водоносный.

4. Гравийный грунт аллювиальный, коричневый, водоносный, полимиктовый, с глинистым заполнением до 20 %. Условное расчетное давление на гравийный грунт 3 кгс/см2.

Гидрография

Село Рощинский ограничено с юго-западной стороны рекой Асава, с восточной части – дорогой республиканского значения Уфа–Оренбург. Река Асава впадает в реку Куганак в 30 км от устья. Длина водотока составляет 31 км в речном подбассейне р. Белой. Водосборная площадь 188 км2. Долина реки Асава в районе с. Рощинский составляет: длина – 1,652 км, ширина – до 10 метров. Пойма асимметричная, местами заболочена, покрыта мелким кустарником. В многоводные годы вода на пойме может держаться от 0,5 до 1 месяца. Скорость течения в межень составляет 0,2-0,3 м/сек., дно песчаное, берега русла высотой до З метров.

Почва и растительность

Проектируемая территория относится к лесостепной зоне, характеризуется невысокой лесистостью. Из лиственных пород преобладают: липа, береза. Хвойные породы представлены сосной.

На территории села растительность представлена участками лесных насаждений  и бульваром в северо-восточной части села, парком рядом с мечетью, озелененной территорией у главной площади села, озелененными территориями вдоль р. Асава и участками около общественных зданий.

Почвенный покров представлен черноземами типичными и черноземами выщелоченными.

2.Зона возможных последствий поражения и ЧС техногенного и природного характера

Границы территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера, установлены в соответствии с законодательством РФ.

Крупные источники техногенных ЧС на территории поселения отсутствуют.

Чрезвычайные ситуации природного характера возможны при опасных погодных явлениях, к которым относятся большие низкие температуры, скорости ветра, сильные метели, туманы, град, гололед, затопление территории весенним паводком.

Из-за низких температур существует угроза остановки котельных и прекращение подачи теплоносителя, выхода из строя систем водоснабжения и канализации (число дней с наиболее сильными морозами с температурой -300С в среднем достигает 2 дня, с температурой менее -200С - 18,4 дня).

В связи со сложными метеоусловиями ЧС могут иметь место на транспорте. В зимний сезон бывает в среднем 3 дня с метелью, преобладают метели умеренной интенсивности южного и юго-западного направлений. Максимальное число дней с туманом в среднем около 0.

По данным ТСН "Климат Республики Башкортостан" (метеостанции г. Стерлитамак) отмечается:

Скорость ветра, м/сек на уровне 10 метров, возможна 1 раз:

в 2 года - 16 м/сек.,

в 5 лет - 18 м/сек.,

в 25 лет - 21 м/сек.,

в 50 лет - 23 м/сек.,

в 100 лет - 31 м/сек.

Скорость ветра, м/сек на уровне 10 метров, возможна 1 раз в 25 лет по направлениям:

С-15 м/сек; СВ-13 м/сек; В-11 м/сек; ЮВ-18 м/сек; Ю-20 м/с; ЮЗ-17 м/сек; З-14 м/сек; СЗ-16 м/сек.

Толщина стенки (b) мм и масса гололеда (P) г/м на проводе диаметром 10 мм, возможна 1 раз:

в 5 лет-b-6,5 мм, P- 304 г/м,

в 25 лет-b-10,2 мм, P- 329 г/м,

в 50 лет-b-12,3 мм, P – 780 г/м,

в 100 лет-d-14,6 мм, P-1025 г/м.

Максимальная гололедно-ветровая нагрузка, возможна 1 раз в 5 лет-619 г/м, в 25 лет-986 г/м, в 50 лет- 1211 г/м, в 100 лет- 1485 г/м.

Повторяемость скорости ветра в пределах 10-11 м/сек.- 0,7% (от общего числа случаев в среднем за год).

12-13 м/сек-0,4 %.,

14-15 м/сек-0,12 %.,

16-17 м/сек-0,12 %.

Опасные погодные явления могут быть причиной нарушения транспортных связей, аварий на инженерных коммуникациях и прочих ситуаций, способных нанести ущерб производству и нарушить нормальную жизнедеятельность населения.

Источником ЧС природного характера на территории с. Рощинский является удар молнии по зданиям и сооружениям проектируемой территории. На данном этапе проектирования защита от ЧС природного характера заключается в планировании мероприятий по защите зданий от удара молний (молниезащита) в соответствии с РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

Возможные чрезвычайные ситуации техногенного характера:

На территории села нет потенциально-опасных, радиационно-опасных объектов, химических производств.

Из чрезвычайных ситуаций техногенного характера в селе Рощинский наиболее вероятными являются аварии на ГРП, ШРП.

Причинами аварий, помимо человеческого фактора, является значительный моральный и физический износ основных производственных фондов, устаревшие технологии. Аварии такого порядка локальны, последствия выражаются в виде пожаров на объектах и разрушений сооружений на объекте различной степени.

Вблизи с. Рощинский проходит существующий газопровод высокого давления (0,6-1,2 МПа).

Согласно СНиП 2.07.01-89, для газораспределительных сетей установлены минимальные безопасные расстояния до населенных пунктов, промышленных, с/х объектов, зданий, сооружений, дорог в пределах 10 метров в обе стороны.

Определение возможности возникновения ЧС на опасном объекте и оценка их возможных последствий должны производиться при разработке паспорта безопасности опасного объекта, организуемой руководством объекта. Типовой паспорт безопасности опасного объекта утвержден приказом МЧС РФ от 04.11.2004г. №506.

Источником ЧС техногенного характера на территории с. Рощинский являются:

- пожары;

При возможном пожаре, под поражающее воздействие пожара попадают жители рассматриваемого села Рощинский. Смертельное поражение люди могут получить практически в пределах горящего объекта.

Безопасное расстояние (удаленность) при пожаре на каком-либо объекте для людей составит 16 метров. Дальность переноса высокотемпературных частиц (искр) не превысит 100 метров.

Организационно-технические мероприятия обеспечиваются:

- выполнением противопожарных требований строительных норм и правил пожарной безопасности на всех стадиях проектирования строительства и эксплуатации здания;

- выполнением требований технического регламента по пожарной безопасности;

- организацией обучения населения правилам пожарной безопасности;

- наглядной агитацией в зданиях  по противопожарной тематике.

- взрывы бытового газа;

Опасным веществом на проектируемом газопроводе является природный газ. Природный газ – это смесь углеводородов, в которых содержится до 98 % метана. Одним из мероприятий по предотвращению взрыва бытового газа является жесткий контроль за использованием газовых систем.  Задачей обслуживания, профилактических осмотров и ремонтов систем газоснабжения является поддержание газопроводов, оборудования и устройств в состоянии, обеспечивающем безопасность эксплуатации и бесперебойное снабжение потребителей газом. Для этого проводится комплекс мероприятий, осуществляемых эксплуатационными конторами горгазов, а также инженерно-техническим и обслуживающим персоналом потребителей газа.

- аварийное отключение электроэнергии. Проектируемые и существующие здания на территории села Рощинский относятся к отключаемым объектам. Нарушение в электроснабжении происходит при обрыве воздушной линии электропередачи и механическом повреждении электрического кабеля. Для обеспечения бесперебойного электроснабжения проектом предусматриваются мероприятия по повышению надежности снабжения зданий электроэнергией. Электроснабжение с. Рощинский предусмотрено от существующей 1.Основное питание по двум ВЛ 10 кВ от подстанции 110/10 кВ «Газопровод» до РП 10 кВ Рощинский РПЗ:

-фидер № 19 Газопровод – РП Рощинский РПЗ 1 (протяженность-4,27 км, провод А-50, опоры – железобетонные СВб-110, выход с подстанции кабелем марки ААШВ-3х70);

-фидер № 21 Газопровод РП Рощинский РПЗ 2 ( протяженность -3,42 км, провод А-50, опоры – железобетонные СВб-110, выход с подстанции кабелем марки ААШВ-3х120);

2. Резервное питание по ВЛ 10 кВ от подстанции 35/10 кВ «Буриказган» до РП 10 кВ Рощинский РПЗ по фидеру №1 Буриказган – РП Рощинский РПЗ (протяженность -11,34 км, провод- А-70, опоры – железобетонные СВб-110).

3. ВЛ 10 кВ от РП 10 кВ Рощинский РПЗ до жилой зоны:

-фидер №9 РП Рощинский – Жилая зона 1 (протяженность 1,72 км, провод А-50, опоры- железобетонные СВб-110, выход с РП 10 кВ кабелем марки ААШВ-3х70);

-фидер №14 РП Рощинский – жилая зона 2 ( протяженность – 4,15 км, провод- А-50, опоры- железобетонные СВб-110,выход с РП 10 кВ кабелем марки ААШВ-3х95).

4. РП 10 кВ Рощинский РПЗ, все ТП-10/0,4 кВ и эл.сети 0,4 кВ на балансе и обслуживание ГУСП «Рощинский».

- аварии, связанные с эксплуатацией автомобильного транспорта;

В случае аварии, для проведения аварийно-спасательных работ необходимо иметь:

- средства тушения пожаров;

- инструменты и оборудование для подъема и перемещения тяжелых предметов, резки профильного металла;

- средства оказания первой медицинской помощи.

- террористический акт.

Учитывая требования РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных  посягательств» по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность проектируемого объекта на территории обеспечиваются условия сохранности материальных средств и ресурсов, безопасность людей, а также соблюдение установленного распорядка работы и нахождения.

Мероприятия по борьбе с терроризмом организованы в соответствии с ФЗ «О борьбе с терроризмом», принятого 25 июля 1998 г. и на основе ведомственных документов.

Одной из функциональных подсистем безопасности, составляющих, материальную основу системы безопасности является техническое обеспечение.

Техническое обеспечение системы безопасности проектируемого объекта состоит из связи и оперативного оповещения.

Территория с. Рощинский находится в зоне возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения).

По сведениям администрации муниципального района Стерлитамакский район РБ в проектируемом районе организаций, отнесенных к категориям по ГО, не имеется.

Для предупреждения населения о возможности возникновения чрезвычайной ситуации необходимо своевременное оповещение населения. Для предотвращения возможности ЧС необходим постоянный контроль за состоянием коммуникаций, жилых и хозяйственных объектов и проведении своевременного ремонта.

3. Основные показатели ИТМ ГОЧС, отражающие состояние

защиты населения.

3.1. Существующие помещения защитных сооружений ГО, показатели, отражающие состояние защиты населения

По сведениям Администрации муниципального района Стерлитамакский район РБ по состоянию на 1 января 2011 г. в проектируемом районе противорадиационные укрытия не имеются.

Таким образом, существует потребность в фонде новых ПРУ для обеспечения жителей села и эвакуируемого и рассредоточиваемого населения.

3.2 Проектные предложения

Основными системами жизнеобеспеченья населения и устойчивого функционирования города в особый период и при ЧС являются системы тепло-, водо- и энергоснабжения. В условиях возникновения ЧС природного характера жизнь людей и функционирование важных объектов будет зависеть в первую очередь от надежной работы этих систем.

Для предотвращения потерь населения и  обеспечения устойчивого функционирования села в условиях ЧС генеральным планом предусмотрено:

По планировочным мероприятиям ликвидации ЧС

Для сокращения ущерба от возможных пожаров новое строительство предусматривается в капитальном исполнении с формированием кварталов жилой застройки.

Для предотвращения потерь населения и обеспечения устойчивого функционирования села в условиях ЧС генеральным планом предусмотрено:

- Постепенная ликвидация ветхого деревянного жилья.

- Размещение коммунально-складских и промышленных организаций в промышленной зоне на безопасном расстоянии от жилой застройки (выдерживая зоны воздействия от возможных ЧС).

- Повешение взровопожаробезопастности объектов с помощью инженерно-технических мероприятий.

- Устройство ПРУ необходимой емкости в капитальных зданиях.

Защита населения, проживающего в некатегорированных городах, других населенных пунктах и в сельских районах предусматривается главным образом от радиоактивного заражения. При этом учитывается не только защита постоянного контингента жителей, но также и населения, прибывающего из категорированных городов по рассредоточению и эвакуации.

Укрытие населения в защитных сооружениях (ЗС) является не только основным, но и главным способом защиты. Поэтому важным направлением гражданской обороны является всемерное развертывание строительства ЗС в целях заблаговременного создания убежищ в категорированных городах и объектах и противорадиационных укрытий (ПРУ) – в некатегорированных городах и сельских районах.

ЗС ГО по расположению и конструкции могут быть встроенными и отдельно стоящими. Встроенные ЗС обычно создаются в подвальных этажах и заглубленных помещениях зданий промышленных предприятий, общественных и жилых зданиях, отвечающих требованиям укрытия в них людей. Отдельно стоящие ЗС строятся в тех случаях, когда нет возможности иметь встроенные. ЗС различаются и по срокам строительства. Кроме заблаговременно возводимых капитальных, важное место занимают быстровозводимые сооружения, строящиеся в самые сжатые сроки с максимальным использованием имеющихся сборных конструкций и материалов, упрощенного оборудования, с наиболее эффективным применением рабочей силы и средств механизации, при введении общей готовности ГО.

Месторасположение ПРУ устанавливается в непосредственной близости от мест постоянного пребывания людей, подлежащих укрытию. Радиусы сбора людей для ПРУ допускаются до 1000 м в зонах возможных слабых разрушений и до 3000 м – вне зон разрушений.

По проекту на расчетный срок противорадиационной защите в с. Рощинский подлежит население в 2,350 тыс. человек.

На основании СНиП II-11-77* защите в ПРУ подлежит 85% населения, что составит на расчетный срок: 2,350 х 0,85 = 1,997 тыс. чел.

Остальное население (15% - 0,353 тыс. чел.) подлежит укрытию по месту работы на предприятиях.

При расчете общая площадь ПРУ на одного укрываемого составляет 1 м².

Таким образом, для укрытия населения на расчетный срок потребуется:

1,0 х 1,997 = 1,997 тыс. м² дополнительных площадей.

Количество мест в укрытиях указано в таблице №2 и на чертежах ГП.

В соответствии с требованиями СНиП 2-01-51-90 защита за пределами зон возможных разрушений работающих смен планируется на рабочих местах в ПРУ с коэффициентом защиты Кз = 100 и Кз = 50 местного и эваконаселения.

Помещения, приспосабливаемые под ПРУ, обеспечиваются вентиляцией, отоплением, водоснабжением и освещением в соответствии с требованиями эксплуатации их в мирное время и содержатся в состоянии, обеспечивающим возможность приведения их в готовность в самые короткие сроки.

Помещения для укрываемых необходимо оборудовать местами для лежания и сидения. Места для лежания должны составлять не менее 20% общего количества мест в укрытии.

Наружное ограждение помещения ПРУ должно обеспечить защиту укрываемых от поражающего воздействия гамма-излучения ПРУ, следует проверять по расчету согласно п. 6.11 СНиП II-11-77*1985 г., соответствуют они или нет коэффициенту защиты укрытия согласно п. 2.17 СНиП 2.01.51-90 ИТМ ГОЧС.

Помещения под ПРУ в мирное время необходимо использовать, исходя из конкретных потребностей населенного пункта, что снижает затраты на их создание и содержание. Опыт строительства таких сооружений двойного назначения показывает возможность их использования для производственных, складских, бытовых, торговых и других надобностей, что не должно мешать быстрому переводу их для применения по прямому назначению. В случае замены принятых типовых проектов жилых домов, культурно-бытовых объектов, в подвалах которых размещены ПРУ, другими, вопрос о количестве укрываемого населения решается в штабе ГО и ЧС.

При проектировании и строительстве ПРУ необходимо руководствоваться СНиП II-11-77*1985 «Нормы проектирования. Защитные сооружения гражданской обороны», СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», СНиП 3.01.09-84 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством защитных сооружений и их содержание в мирное время».

Таблица 1

Ориентировочное размещение населения в проектируемых ПРУ

| № | Наименование нового объекта капитального строительства (№ экспл.) | Кол-во укрываемого населения, чел | Коэффициент защиты | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детский сад (1) | 100 | 50 | В соответствии с кол-ом мест в каждой школе и детских ор ганизациях |
| 2 | Детский сад №2 (2) | 100 | 50 |  |
| 3 | Общеобразовательная школа (3) | 750 | 50 |  |
| 4 | Торгово-бытовой центр (16) | 50 | 50 |  |
| 5 | Торгово-бытовой центр №2 (19) | 100 | 50 |  |
| 6 | Дом культуры (5) | 300 | 50 |  |
| 7 | Больница (4) | 50 | 50 |  |
| 8 | Общежитие (20) | 100 | 50 |  |
| 9 | В подвальных помещениях жилых домов 5,3,2-этажных домов секционной застройки (24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37 кварталы) | 450 | 50 |  |

Согласно п. 3.15 СНиП 2.01.51-90 при размещении эвакуируемого населения в загородной зоне (дома и базы отдыха, санатории, турбазы и приюты, пионерские и спортивные лагеря, подсобные хозяйства промышленных предприятий, садоводческие товарищества) обеспечение жильем осуществляется из расчета 2,5 м2 общей площади на одного человека.

Согласно задания на проектирование спецраздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» эвакуируемое население в с. Рощинский отсутствует.

3.3 Учреждения и предприятия обслуживания.

Как уже отмечалось, с. Рощинский находится в зоне возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения).

Проектом предлагается приспособление существующих и проектируемых объектов коммунально-бытового назначения независимо от их ведомственной подчиненности:

-бань и душевых предприятий – для санитарной обработки людей в качестве санитарно-обмывочных пунктов;

-помещений постов мойки и уборки подвижного состава автотранспорта в автотранспортных предприятиях, на базах централизованного технического обслуживания – для специальной обработки автотранспорта в качестве станций обеззараживания.

Координирующим органом районного звена является комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности района, возглавляемая заместителем главы администрации района. Постоянно действующим органом управления является штаб по делам ГО и ЧС Стерлитамакского района.

Силы и средства подразделяются на:

а) силы и средства наблюдения и контроля:

- районный центр санэпидемнадзора;

- ветеринарная станция;

- пожарный надзор пожарной части;

- посты радиационного и химического наблюдения объектов экономики района;

б) силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций:

- пожарная часть

- пожарная команда;

- районный отдел внутренних дел;

- врачебно-сестринские бригады, бригада экстренной медицинской помощи;

- службы ГО;

Основные задачи Стерлитамакского районного звена:

- проведение единой политики в предупреждении и ликвидации ЧС, защита жизни и здоровья людей, материальных ценностей, окружающей среды при их возникновении;

- обеспечение высокой готовности органов управления, систем связи и оповещения, сил и средств Стерлитамакского районного звена к действиям в чрезвычайных ситуациях, проведение работ по их ликвидации;

- первоочередное обеспечение пострадавшего населения;

- повышение устойчивости функционирования объектов экономики и социальной сферы при возникновении аварий, катастроф, стихийных бедствий и эпидемий;

- прогнозирование и оценка социально-экономических последствий ЧС;

- обучение и подготовка населения к действиям в ЧС, подготовка и повышение квалификации кадров специалистов Стерлитамакского районного звена.

Пункт оповещения располагается в администрации сельского поселения Рощинский сельсовет с. Рощинский.

3.4. Светомаскировка, оповещение и управление

Светомаскировка проводится по сигналу «воздушная тревога» (ВТ) с целью создания в темное время суток условий, затрудняющих противнику обнаружение населенного пункта с воздуха. Светомаскировка должна осуществляться согласно «Инструкции по светомаскировке населенных пунктов и объектов экономики» СНиП 2.01.53-84 и СНиП 2.01.51-90 «ИТМ ГО». При режиме полного затемнения должно предусматриваться:

- Отключение всех средств уличного освещения, наружного и внутреннего освещения зданий и сооружений;

- Осуществление светомаскировки транспорта, производственных, сигнальных и осветительных огней;

- На объектах народного хозяйства, в организациях и учреждениях, где по условиям их деятельности возможно отключение средств внутреннего освещения, светомаскировка должна осуществляться путем зашторивания всех световых проемов зданий и сооружений.

Отключение энергосистемы населенного пункта производится через подстанции, в котором должен находиться: диспетчерский пункт службы энергетики светомаскировки, штаб для оповещения диспетчера по делам ГО и ЧС, закладывается прямая телефонная связь с местным штабом ГО и ЧС.

с. Рощинский не входит в зону светомаскировки, согласно п. 9.2 СНиП 2.01.51-90.

В городских и сельских поселениях и на объектах народного хозяйства, не входящих в зону светомаскировки, осуществляются заблаговременно, как правило, только организационные мероприятия по обеспечению отключения наружного освещения, внутреннего освещения жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданий, а также организационные мероприятия по подготовке и обеспечению световой маскировки производственных огней при подаче сигнала «Воздушная тревога».

Система оповещения представляет собой организационно-техническое обеспечение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил единственной государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (далее - РСЧС) и населения.

Основной задачей системы оповещения на территории муниципального образования является обеспечение доведения информации и сигналов оповещения до:

- руководящего состава ГО и звена территориальной подсистемы РСЧС, созданного муниципальным образованием;

- специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС, сил и средств ГО на территории муниципального образования, в соответствии с пунктом 13 Постановления Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

- дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально-опасные производственные объекты;

- населения, проживающего на территории соответствующего муниципального образования.

Основной способ оповещения населения – передача информации и сигналов оповещения по сетям связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания.

При воздушной тревоге (ВТ) для оповещения работающих и населения деревни устанавливаются средства наружного оповещения (электросирены) с учетом радиуса слышимости от 300 до 700 м. в данном населенном пункте по расчету должны установить электросирены в количестве 2-х штук.

Размещение электросирен см. на схеме ИТМ ГОЧС.

Таблица №2

Размещение электросирен

| № п/п | Размещение сирен (объект) | Радиус слышимости (м) |
| --- | --- | --- |
| 1 | На крыше Здания администрации, ул. Строителей | 700 |
| 2 | На крыше Торгово-бытового центра №2 | 700 |

4. Территории в военное время и в ЧС

Мероприятия по повышению устойчивости функционирования поселения, защите его населения и территории в зависимости его нахождения в зоне возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) в военного и мирное время в соответствии со СНиП 2.01.51-90 «ИТМ ГО и ЧС» и СНиП 2.07.01-89* должны предусматривать:

- рациональную застройку и размещение объектов экономики на территории проекта планировки, а также размещение зданий и сооружений;

- обеспечение защиты населения;

- повышение надежности работы коммунально-энергетических и инженерно-технологических систем села;

- исключение или ограничение возможности образования вторичных факторов поражения (пожаров и взрывов);

- обеспечение надежности системы управления районом;

- обеспечение надежных производственных связей и материально-технического снабжения;

- подготовку перевода коммунально-энергетических и инженерно-технологических систем района и объектов экономики на аварийный режим работы и упрощенные технологии для военного времени;

- подготовку к восстановлению застройки коммунально-энергетических систем села, а также нарушенного производства на объектах;

- инженерную подготовку территории (для обеспечения пожарной безопасности, защите территории от опасных природных процессов);

- инженерное оборудование территории от опасных природных процессов;

- инженерное оборудование территории (по системам водоснабжения, канализации, газоснабжения, теплоснабжения, связи, радиовещания, телевидения и т.д.);

- разработку транспортных систем (включая улично-дорожную сеть, автомобильный транспорт).

5.Планировочная организация территории.

Транспорт. Улично-дорожная сеть.

Архитектурно-планировочные решения, принятые в проекте учитывают сложившеюся планировочную структуру, планировочные ограничения, природно-климатические особенности. Проектом предлагается развитие деревни в юго-западном направлении. Общая композиционная идея селитебной зоны состоит в выявлении пространственной взаимосвязи проектируемой и сохраняемой жилой застройки: жилых зданий,  сооружений общественно-делового центра с объектами культурно-бытового назначения, торговли, зоны отдыха со спортивными сооружениями.

Архитектурно-планировочная организация селитебной зоны подчинена принципу концентрации и развития жилой застройки вдоль основных транспортных и пешеходных направлений, которые являются главными композиционными осями, связующими застройку населенного пункта в единое целое.

При формировании архитектурно-планировочной и объемно-пространственной композиции особое внимание уделяется транспортным, пешеходным и визуальным связям со сложившейся застройкой в центральной части села и общепоселковым центром.

Индивидуальная застройка решена в виде переменно ориентированных кварталов. Сложившаяся линейная планировочная система  развивается в юго-западном и южном направлении. Проектируемая планировочная структура населенного пункта имеет полувеерно-лучевую схему чередующихся основных и второстепенных улиц, связанных с главной улицей и общественно-деловым центром. Радиальные  улицы имеют выход на объездные дороги.

Проектируемая территория имеет гибкую планировочную структуру, разбита поквартально частой сеткой жилых улиц, кварталы жилой застройки имеют активную пешеходную связь с центром населенного пункта и зоной отдыха.

Вновь строящиеся объекты размещаются по отношению к существующим объектам и прилегающим территориям с учетом установленных противопожарных норм, санитарно-защитных и охранных зон.

Проектом предусматривается размещение всех зданий и сооружений на проектируемой территории с соблюдением противопожарных разрывов в соответствии с требованиями действующих норм. Степень огнестойкости зданий на рассматриваемой территории предусматривается не ниже второй.

Размещение существующих и проектируемых зданий предусматривается с учетом зон возможного распространения завалов на прилегающие к осваиваемой территории магистрали и улицы местного значения для обеспечения беспрепятственного ввода сил и средств ликвидации ЧС. По результатам расчетов зон возможного распространения завалов, магистрали устойчивого функционирования соответствуют условиям обеспечения беспрепятственного ввода сил и средств ликвидации ЧС и беспрепятственного передвижения людей.

Участки зеленых насаждений и не застраиваемые площади увязываются с проектируемой улично-дорожной сетью в целях увеличения пропускной способности территории для передвижения людей при разрушении зданий и сооружений в случае воздействия современных средств поражения.

Ввод на территорию сил и средств ликвидации ЧС осуществляется не менее чем с двух направлений по существующим и проектируемым элементам улично-дорожной сети. Ширина проездов между зданиями и сооружениями принимается с учетом обеспечения беспрепятственного передвижения людей и свободного передвижения пожарных и аварийно-спасательных средств. Подъезды к зданиям и сооружениям планируются с учетом обеспечения возможности доступа аварийно-спасательных команд во все помещения зданий и во все сооружения на проектируемой территории. Внутренние технологические проезды и второстепенные улицы соединяются с основными, главными улицами.

5.1. Улично-дорожная сеть.

Внешние автомобильные дороги.

Автомобильная сеть общего пользования включает в себя дорогу федерального значения Уфа-Оренбург, дорогу местного значения, ведущую от автодороги Уфа-Оренбург в с. Рощинский.

В настоящее время грузовые и пассажирские перевозки осуществляются автомобильным транспортом через объездную дорогу вдоль северной границы села.

Автомобильный транспорт

Основной вид транспорта в селе – автомобильный.

Отправление междугородних автобусов происходит с Уфимского Южного автовокзала по 9 маршрутам: Уфа – Стерлитамак, Уфа – Стерлибашево (ч/з Стерлитамак), Уфа – Стерлитамак (ч/з Толбазы), Уфа – Федоровка; Уфа – Салават, Уфа – Ишимбай (ч/з Толбазы), Уфа – Мелеуз; Уфа – Кумертау; Уфа – Оренбург.

Пассажирские междугородные перевозки осуществляет ГУП «Башавтотранс» РБ. Средняя дальность проезда на междугородном маршруте – 123 км, на пригородных маршрутах от г. Стерлитамак – 15 км.

Отправление автобусов производится от автостанции, расположенной по ул. Майская. Остановка расположена на выезде из населенного пункта на значительном расстоянии от селитебной территории и вне зоны общественно-делового центра села.

Объекты обслуживания автотранспорта – существующие АЗС располагаются в 2,5 км к югу по трассе Уфа – Оренбург.

Гаражи для индивидуального автотранспорта в усадебной застройке размещены на приусадебном участке. Кроме того, для постоянного хранения легковых автомобилей, принадлежащих жителям индивидуальной и капитальной малоэтажной жилой застройки, на территории населенного пункта имеется гаражный кооператив «Надежда» общей площадью 1,6 га и позволяющим разместить 400 автомашин.

Количество личных автомобилей в с. Рощинский 655 единиц.

В т.ч. легковых автомобилей – 645 ед.;

– грузовых автомобилей –10 ед.;

– мотоциклов – 5 ед.;

– количество сельскохозяйственной техники – 10 ед.

Существующий уровень автомобилизации 340 машин на 1000 жителей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

Урс= 2350*(350/1000) =822 авт.

Для усадебной застройки хранение личных индивидуальных автомобилей на приусадебном участке.

Для малоэтажной многоквартирной застройки хранение личных индивидуальных автомобилей предусмотрено в гаражном кооперативе «Надежда» на 400 машиномест.

Согласно п. 9.17 ТСН. На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 метров от входа, а при жилых зданиях – не далее 100 м, следует выделять до 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 метров.

Железнодорожный транспорт.

Ближайшая железнодорожная станция находится в 15 км в г. Стерлитамак.

Кратковременные стоянки

Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее чем для 70 % расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, что составит на расчетный срок 822*0,7=575 маш.мест. Из них в жилых районах 30%, что составит на расчетный срок 172 маш.мест.

В общественных центрах %15, что составит на расчетный срок 86 маш.мест.

Автостоянки для постоянного хранения транспортных средств.

Открытые автостоянки и паркинги допускается размещать в жилых районах, микрорайонах (кварталах) при условии соблюдения санитарных разрывов до жилых домов, общеобразовательных учреждений.

Существующий наземный гараж вместимостью 400 маш.мест, находится в жилой застройке на расстоянии 15 м и менее от окон жилых зданий, что является нарушением п.3.5.153 таблицы 93 ТСН.

Проектом предлагается вынос существующего гаражного кооператива «Надежда» на 400 маш./мест из жилой застройки в коммунальную зону в западной части села, запроектированной в ССЗ закрытого скотомогильника. Дальность подходов к сооружениям хранения легковых автомобилей для жителей кварталов с сохраняемой застройкой до 1500 м.  (п. 3.5.149 ТСН).

Также в этой зоне предлагается размещение пожарного депо на 1 машину.

Показатели улично-дорожной сети

| Наименование | Протяженность, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  | Сущ. | PC | Сущ. | PC |
| Главная улица | 1,196 | 2,178 | 0,83 | 1,59 |
| Основные улицы | 2,771 | 3,66 | 1,36 | 2,36 |
| Второстепенные улицы | 0,905 | 2,238 | 0,41 | 0,89 |
| Проезды | 2,062 | 2,392 | 0,71 | 0,87 |
| Хозяйственный проезд (скотопрогон) | 0,77 | 0,77 | 0,34 | 0,34 |
| Объездная | 0,80 | 0,80 | 0,48 | 0,48 |
| ВСЕГО | 7,704 | 11,238 | 3,65 | 6,05 |

6.Защита сельскохозяйственных животных, продукции животноводства и растениеводства

Защита сельскохозяйственных животных

Подготовительные инженерно-технические мероприятия, обеспечивающие осуществление указанной защиты животных, должны проводиться заблаговременно, в мирное время, с учетом обеспечения возможного перехода на соответствующий режим защиты в течение одних суток.

При радиоактивном заражении (загрязнении) местности животноводческие помещения должны обеспечивать непрерывное пребывание в них животных в течение не менее двух суток. На этот период необходимо иметь защищенные запасы кормов и воды.

7. Инженерная подготовка территории.

Инженерные сети и сооружения.

7.1. Инженерная подготовка территории и вертикальная планировка.

Рельеф села Рощинский достаточно пологий, пересеченный ручьями и речками с обрывистыми берегами. Перепад рельефа составляет 150-200 метров.

В соответствии с инженерно-геологическими условиями и архитектурно-планировочным решением территории населенного пункт, определен следующий состав мероприятий по инженерной подготовке территории: организация  поверхностного стока, благоустройство водоемов, благоустройство оврагов.

На территории с. Рощинский проекта река Асава. Проектом предусматривается расчистка русел реки от ила, посторонних предметов и водной растительности. Крутые склоны реки уполаживаются и озеленяются.

Для этого осуществляются следующие мероприятия: частичная засыпка, организация поверхностного стока, устройство водоотводных кюветов в обход оврага, крутые склоны уполаживаются или террасируются с устройством промежуточных берм. В качестве основного метода защиты откосов оврагов от ветровой и водной эрозии применяются устройство на них травяного покрова, посадка кустарников и деревьев с развитой корневой системой.

Одним из главных мероприятий по инженерной подготовке территории является организация поверхностного стока, которая в настоящем проекте решается в увязке с существующим рельефом местности.

Организация и очистка поверхностных стоков.

В настоящие время в селе централизованная система общесплавной канализации. Отведение сточных вод предусмотрено самотечной канализационной сетью села на существующие биологические очистные сооружения производительностью 400 м3/сутки.

Доочистка сточных вод осуществляется на биологических прудах совхоза «Рощинский» куда сточные воды перекачиваются насосами канализационной насосной станции.

В зонах индивидуальной застройки предусматривается устройство открытой системы водостоков из железобетонных лотков прямоугольного сечения 50x70 см. В местах пересечения лотков проездами или пешеходными переходами лотки могут быть перекрыты плитами или заменены трубами.

Выпуск поверхностных сточных вод намечено осуществить в р. Асава после очистки их на очистных сооружениях дождевой канализации в юго-восточной части села.

7.2. Водоснабжение

Раздел водоснабжения с. Рощинский выполнен на основании задания на проектирование.

Источником централизованного водоснабжения с. Рощинский  является существующий  водозабор подземных вод расположенный  в  с. Карайганово Ишимбайского района».

Схема водоснабжения. Подача воды от водозабора, по двум водоводам, осуществляется на предприятия ОАО «КАУСТИК», ГУСП совхоза «Рощинский» и с. Рощинский.

Водоснабжение с. Рощинский  осуществляется от существующей системы водоснабжения  ГУСП совхоза «Рощинский». На территории совхоза расположены водопроводные сооружения: приемные резервуары чистой воды, насосная станция 2 подъема и регулирующие емкости - водонапорные башни системы Рожновского (2шт) емкостью 50 м3. По водоводам диаметрами 200 мм протяженностью 5,0 км, в две нитки, вода подается в разводящие сети села Рощинский.

Система водоснабжения – централизованная хозяйственно-питьевого противопожарного назначения, низкого давления.

Водопотребление села составляет 560-610 м3/сутки в том числе:

- население – 400 м3/сут;

- коммунально-бытовые предприятия – 60 м3/сут;

- промышленные предприятия (объекты ГУСП совхоза «Рощинский») – 100-150 м3/сут.

Разводящие сети (диаметром 50-100 мм) села закольцованы, общая протяженность сетей составляет 6,0 км. Забор воды населением осуществляется из сети. На сети установлены пожарные гидранты.

Срок эксплуатации сетей составляет 30-32 года.

На стадии ГП (на расчетный срок) предусматривается застройка:

- малоэтажными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с местными водонагревателями.

Нормы водопотребления, расходы воды на поливку и на пожаротушение приняты согласно разд.2 СНиП 2.04.02-84*. Расчеты расходов воды сведены в таблице №3.

1. Проектные решения.

1. Нормы водопотребления, расчетные расходы воды.

Количество и состав водопотребителей с. Рощинский приняты по справки представленной администрацией МР Стерлитамакский район РБ.

Расчёты по определению среднесуточного и максимального суточного расходов воды, а также часовых и секундных расходов в сутки максимального водопотребления выполнены по СНиП 2.04.02-84*  «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчетные расходы воды села приведены в таблице №3

Нормы расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, расходы воды на содержание и водопой скота, полив зеленных насаждений приняты по СНИП 2.04.02-84* и ВНТП Н-97. Нормами учтены коммунальные нужды, расходы на местную промышленность, транспорт и пажаротушение.

Максимальное водопотребление на расчетный срок строительства (2020 год) составит 724,0 м3/сут; (см. таб. №3)

3. Источник водоснабжения.

Источником водоснабжения с. Рощинский на расчетный срок  строительства рекомендуется дальнейшее использование существующего водозабора подземных вод в с. Карайганово.

В целях обеспечения растущего водопотребления села на расчетный срок строительства потребуется расширение существующего водозабора.

Подключение проектируемых водопроводных сетей на расчетный срок строительства  предусматривается к существующим поселковым сетям водопровода.

4. Система и схема водоснабжения

Существующие система и схема водоснабжения села остается без изменений.

Для всех потребителей предусматривается организация централизованной системы водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд потребителей.

5. Пожаротушение.

Расчетный расход воды на нужды пожаротушения с. Рощинский, на расчетный срок строительства (2350 человека), составит 20,0 л/сек (СП 8.13130.2009- для жилой застройки по таблице 1; для общественных зданий - по таблице 2.), в том числе:

- жилая застройка  - 10,0 л/сек,

- общественные здания объемом 5-25 тыс. м3 – 15л/сек,

- внутреннее пожаротушение 2,5 х 2 струи.

Расчетное количество пожаров - 1.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Противопожарный запас воды составит -162,0 + 54 = 216м3.

Наружное и внутреннее пожаротушение в с. Рощинский решается от существующей системы пожаротушения села. Наружное пожаротушение осуществляется от существующих и проектируемых пожарных гидрантов на магистральных закольцованных сетей водопровода.

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения с. Рощинский на расчетный срок строительства приведены в таблице №3.

Зона санитарной охраны

Для источников водоснабжения зона санитарной охраны (ЗСО) состоит из трех поясов:

- 1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения; Для подземного источника расстояние от водозабора

- 2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны  водоводов, санитарно-защитная полоса, шириной 10 м - при прокладке в сухих грунтах  и 50 м – в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения села и утверждаются в установленном порядке.

В случае выхода из строя основного источника водоснабжения, мощность оставшихся сооружений должна обеспечить подачу воды по аварийному режиму на производственно-технические нужды предприятий, а также на хозяйственно-питьевые нужды для численности населения мирного времени по норме 31 л в сутки на одного человека.

Суммарная проектная производительность защищенных объектов водоснабжения, обеспечивающих водой в условиях прекращения централизованного снабжения электроэнергией, должна быть достаточной для удовлетворения потребностей населения, в том числе эвакуированных, а также сельскохозяйственных животных общественного и личного сектора в питьевой воде и определяется для населения – из расчета 25 л в сутки на одного человека, для сельскохозяйственных животных.

При проектировании новых и реконструкции действующих водозаборных скважин, предусмотренных к использованию в военное время, следует применять погружные насосы (сблокированные с электродвигателями). Оголовки скважин должны размещаться в колодцах, обеспечивающих в необходимых случаях их защиту от избыточного давления во фронте воздушной ударной волны ядерного взрыва.

7.3. Водоотведение

Раздел водоотведения с. Рощинский выполнен на основании задания на проектирование.

В настоящие время в селе централизованная система общесплавной канализации. Отведение сточных вод предусмотрено самотечной канализационной сетью села на существующие биологические очистные сооружения производительностью 400 м3/сутки.

Доочистка сточных вод осуществляется на биологических прудах совхоза «Рощинский» куда сточные воды перекачиваются насосами канализационной насосной станции.

Фактическая производительность очистных сооружений 560 м3/сутки.

На стадии ГП (на расчетный срок) предусматривается застройка:

- малоэтажными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с местными водонагревателями и канализацией:

- малоэтажная блокированная с участками и домами, оборудованные внутренним водопроводом с местными водонагревателями и канализацией:

- секционная с домами, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и канализацией.

Нормы водоотведения приняты согласно СНиП 2.04.03-85*. Расчеты расходов воды сведены в таблице № 3.

Схема канализации

В настоящие время в селе централизованная система общесплавной канализации. Отведение сточных вод предусмотрено самотечной канализационной сетью села на существующие биологические очистные сооружения производительностью 400 м3/сутки.

Отведение бытовых сточных вод индивидуальной жилой застройки, общественных, культурно-бытовых зданий предусматривается централизованной канализации в очистные сооружения.

Сбор и утилизация дождевых сточных вод осуществляется через дождеприемники, установленные в пониженных местах внутриплощадочных проездов, закрытой системой канализации самотеком на очистные сооружения.

7.3. Электроснабжение

Для распределения электроэнергии на напряжение 0,38 кВ предусмотрена установка трансформаторных подстанций закрытого типа.

Электроснабжение объектов на расчетный срок принято от ТП №8-ТП №11 общей мощностью 400 кВА.

Электрические нагрузки силовых и осветительных и осветительных токоприемников определены в соответствии с "Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства" института "Сельэнергопроект, по паспортным данным типовых проектов и на основании СНиП 2.07.01-89 "Планировка и застройка городских и сельских поселений"

Проектом предусматриваются мероприятия по поддержанию качества электрической энергии согласно ГОСТу 13109-97.

Проектом предусматривается строительство 6 новых трансформаторных подстанций. Количество трансформаторных подстанций и мощности установленных на них трансформаторов определены, исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок и вариантных проработок.

Расчет электрических нагрузок

Расчетные нагрузки жилых домов в сетях 0,38 кВ определяются с учетом доступного уровня электропотребления на внутриквартирные нужды, а общественных и коммунальных потребителей – по нормам.

Наружные питающие сети предусмотрены воздушными с использованием самонесущих изолированных проводов СИП-3 на железобетонных опорах по серии Арх. № Л156-96 и, частично, кабельным проложенным в траншеи на глубине 0,7 метра от поверхности земли.

Общая длина питающих линий 10 кВ составляет 0,5 км.

Строительство новых  трансформаторных подстанций должно быть предусмотрено по типовым проектам. Ожидаемые электрические нагрузки и их распределение по подстанциям приведены в таблице №4 и №5.

Молниезащита жилых и общественных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность.

Здания и сооружения, расположенные в жилой зоне, должны иметь устройство молниезащиты, соответствующие III категории.

Ожидаемые электрические нагрузки(кВт)

Таблица №4

| № п/п | Населенный пункт | Текущий период | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жил.комун. сектор | С/х производство | Прочие | Итого | Жил.комун. сектор | С/х производство | Прочие | Итого |
| 1. | с. Рощинский | 1905 | - | - | 1905 | 330 | - | - | 330 |

Распределение нагрузок по подстанциям

Таблица №5

| № п/п | Населенный пункт | Текущий период / Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  |  | Показатели подстанций |
|  |  | Нагрузка | Кол-во трансформаторных подстанций (шт / кВт) |
|  |  | кВт | кВА | Всего | в т.ч. новое стр-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | с. Рощинский | 1905 / 330 | 1970 / 400 | 11 | 4(1х100) |

Общая трансформаторная мощность -2370 кВА

Из них на 1-ю очередь 1970 кВА

На расчетный срок-400 кВА

Коэффициент загрузки ТП-94 %

В целях повышения надежности электроснабжения в мирное и военное время лечебных учреждений и других особо важных объектов, отнесенных к особой группе по гражданской обороне, необходимо предусматривать замену воздушных линий электропередачи кабельными линиями.

Новые линии электропередачи, питающие указанных потребителей, должны быть в кабельном исполнении.

Для повышения надежности электроснабжения не отключаемых в военное время объектов должна быть предусмотрена установка автономных источников питания. Их мощность определяется из расчета полноты обеспечения электроприемников и особой первой категории по надежности электроснабжения (категория на основании ПУЭ).

7.4. Теплоснабжение

Согласно выданных данных, в настоящее время теплоснабжение с. Рощинский осуществляется от котельной № 1 ГУСП с-з «Рощинский» производительностью 23,5 Гк/ч., расположенной в северо-восточной части села по адресу: Племферма, количество котлов 4. Часть жилой застройки, прежде всего индивидуальной, имеют АОГВ.

Теплоснабжение объектов культурно-бытового и жилищного строительства проекта “Генеральный план с. Рощинский муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан”, предусмотрено раздельно, от проектируемых отдельно стоящих газовых котельных для зданий:

- детского сада с бассейном;

- торгово-бытового центра №2.

Расходы тепла по объектам на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение  определены по паспортам типовых проектов или индивидуально и сведены в таблицу (см. ниже).

Теплоснабжение жилых домов индивидуальной застройки, расчетного срока  строительства, предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме.

Таблица №6

Таблица тепловых нагрузок

По объектам проекта планировки с. Рощинский Стерлитамакского района РБ. (tн.о= -36оС) Существующее положение

| № п/п | № п/экспликации | Наименование объекта | №№ типовых проектов | Кол. зданий | Вид теплоснабжения | tвн. оС | Расход тепла в ккал/час | Расход газа нм3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | отопление | вентиляция | горячее водоснабжение | Тех. нужды | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | Учреждения образования и дошкольного воспитания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Детские дошкольные организации - детский сад на 90 мест |  | 1 | Вода | 23 | 99000 | 60356 | 87200 | - | 246556 |  |
| 2 | 3 | Общеобразовательная школа на 720 мест |  | 1 |  | 20 | 209000 | 390000 | 41160 | - | 640160 |  |
|  |  | Объекты здравоохранения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4 | Больница на 35 койка мест |  | 1 |  | 20 | 130200 | 71400 | 42000 | - | 243600 |  |
|  |  | Аптека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Учреждения культуры и искусства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5 | Дом культуры, клуб на 300 мест |  | 1 |  | 18 | 170510 | 260000 | 64350 | - | 494860 |  |
|  |  | помещения для досуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | библиотека с читальным залом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кружковые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | помещения для занятия физкультурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кинозал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Культовые объекты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6 | Здание Мечети |  | 1 |  | 16 | 60000 | 24000 | 16000 | - | 100000 |  |
| 7 | 7 | Здание Церкви |  | 1 |  | 16 | 60000 | 24000 | 16000 | - | 100000 |  |
|  |  | Предприятия торговли и общественного питания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8 | ЧП «Гайнуллин Э.Г.» 60м2 |  | 1 | Вода | 16 | 16280 | 8120 | 11880 | - | 3628 |  |
| 9 | 9 | ЧП «Батыршина» 70 м2 |  | 1 |  | 16 | 18993 | 9473 | 13860 | - | 42326 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 10 | 10 | ЧП «Киселева А.» |  | 1 |  | 16 | 14109 | 7037 | 10296 | - | 31442 |  |
| 11 | 11 | Трактир на 146 пос/мест |  | 1 |  | 18 | 132900 | 228500 | 89100 | - | 450500 |  |
| 12 | 12 | ЧП «Батыршина» 17,5 м2 |  | 1 |  | 16 | 15047 | - | 1000 | - | 16047 |  |
| 13 | 13 | ЧП «Айрапетян» 52,4 м2 |  | 1 |  | 16 | 14109 | 7037 | 10296 | - | 31442 |  |
| 14 | 13а | Торговый киоск |  | 1 |  | 16 | 15047 | - | 1000 | - | 16047 |  |
|  |  | Учреждения и предприятия общественно-делового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14 | Блок предприятий общественно делового назначения |  | 1 |  | 18 | 56000 | 80000 | 12000 | - | 148000 |  |
|  |  | Администрация 8 раб/мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отделение банка 1 раб/мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отделение связи 3 раб/мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | АТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предприятия бытового обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 15 | Цех№2 ООО УК ЖКХ на 35 раб/мест |  | 1 |  | 18 | 33400 | 10000 | 69300 | - | 112700 |  |
| 17 | 16 | Торгово-бытовой центр в составе |  | 1 |  | 18 | 139100 | 40300 | 59700 | - | 230100 |  |
|  |  | Гостиница на 14 мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мастерская по ремонту обуви на 2 раб/места |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Магазин «Продукты» ГУСП с-з «Рощинский» 220м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 17 | Парикмахерская 1раб/место |  | 1 |  | 18 | 33400 | 10000 | 1000 | - | 44400 |  |
| 19 | 18 | Баня на 10 п/мест |  | 1 | Вода | 25 | 46280 | 33330 | 77780 | - | 157390 |  |
| 20 | 20 | Общежитие на 100 мест |  | 1 |  | 20 | 73060 |  | 121000 |  | 194060 |  |
|  |  | Объекты транспортной инфроструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21 | Гаражный кооператив «Надежда» на 400 маш./мест | Не отапливается |
| 22 | 22 | Автосервис 70 м2 |  | 1 |  | 16 | 51750 | 40549 | - | - | 92299 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | Физкультурно-спортивные сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 23 | Спортивные площадки | Не отапливается |
|  |  | Индивидуальная застройка |
|  |  | Индивидуальна существующая застройка: | инд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | одноэтажные деревянные |  | 5 |  | 20 | 96000 (19200-на 1 дом) | - | 40000 (8000-на 1 дом) | - | 136000 (27200-на 1 дом) | 18,8 |
| 25 |  | одноэтажные кирпичные |  | 82 |  | 20 | 1194740 (14570-на 1 дом) | - | 656000 (8000-на 1 дом) | - | 1850740 (22570-на 1 дом) | 257,0 |
| 26 |  | 2-3 этажные кирпичные |  | 64 |  | 20 | 1408960 (22015- на 1 дом) | - | 640000 (10000-на 1 дом) | - | 2048960 (32015- на 1 дом) | 284,5 |

Таблица № 7

Таблица тепловых нагрузок на Расчетный срок

По объектам проекта планировки с. Рощинский Стерлитамакского района РБ. (tн.о= -36оС) Проектное решение

| № п/п | № п/экспликации | Наименование объекта | №№ типовых проектов | Кол. зданий | Вид теплоснабжения | tвн. оС | Расход тепла в ккал/час | Расход газа нм3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | отопление | вентиляция | горячее водоснабжение | Тех. нужды | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | Учреждения образования и дошкольного воспитания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | Детский сад №2 с бассейном на 90 мест (расчетный срок) |  | 1 |  | 23 | 128700 | 68202 | 113360 | - | 310262 | 43,0 |
| 2 | 32 | Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,0 |
|  |  | Предприятия бытового обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 19 | Торгово-бытовой центр №2 в составе (расчетный срок): |  | 1 |  | 18 | 71500 | 6600 | 62900 | - | 141000 | 19,5 |
|  |  | отделение почты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | аптека 15 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | магазин не продовольственный 255 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | предпр. быт. обслужив. на 5 раб/мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 141000 | 19,5 |
|  | 33 | Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,5 |
|  |  | Коммунальные здания и индивидуальная застройка |
| 4 | 29 | Пожарное депо на 2 авт.(расчетный срок) |  | 1 |  | 16 | 22500 | 17630 | - | - | 40130 | 5,6 |
|  |  | Индивидуально |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,6 |
|  |  | Индивидуальная застройка на расчетный срок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | одноэтажные кирпичные (поквартирное отопление от инд.-ых котлов) |  | 80 |  | 20 | 1165600 (14570-на 1 дом) | - | 640000 (8000-на 1 дом) | - | 1805600 (22570-на 1 дом) | 250,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6 |  | Блокированный дом на 28 квартир |  | 14 |  | 20 | 1675800 (119700 - на 1 дом) |  | 2226000 (159000- на 1 дом) |  | 3901800 (278700- на 1 дом) | 542,0 |
| 7 |  | 2-х этажный 12 квартирный дом |  | 2 |  | 20 | 104700 (52350- на 1 дом) |  | - |  | 104700 (52350- на 1 дом) | 14,5 |

Основной задачей эксплуатации тепловых сетей является организация надежной, бесперебойной подачи тепловым потребителям теплоты требуемых параметров:

Для этого необходимо:

а) согласованная работа источников теплоты, тепловых сетей и теплопотребителей;

б) правильное распределение теплоносителя по потребителям и приборам и учет отпущенной теплоты;

в) тщательное наблюдение за оборудованием источников тепла и тепловых сетей, своевременное выявление слабых участков, их исправление и замена, систематическое проведение ревизии и ремонта оборудования, обеспечение быстрой локализации и ликвидации аварий и отказов;

г) организация систематического контроля за состоянием оборудования.

Важная роль в работе теплосети принадлежит аварийно-восстановительной службе, задачей которой является быстрая локализация и ликвидация возможных аварий в тепловых сетях. Для этой цели служба должна быть оснащена соответствующими механизмами и машинами.

При нормальной работе системы, т.е. в отсутствии аварий и отказов, основной персонал аварийно-восстановительной службы обычно входит в состав ремонтного цеха.

7.5. Газоснабжение

Газоснабжение существующего жилого массива осуществляется от ГРС «Рощинский» 0,6 МПа в северо-восточной части села. Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в двух ГРП (БГП) и ШРП (0,003 МПа). Газ подается на хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды.

Газораспределение в с. Рощинский производится по газопроводам низкого давления. Природный газ используется в качестве топлива для отопительных котельных.

Проектом предусматривается 100% - ное обеспечение населения природным газом.

Основными потребителями газа являются производственно-отопительные котельные, объекты административного назначения, для которых предусматриваются блочные мини-котельные соответствующей производительности.

Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,03 кгс/см2, для чего предусматриваются блочные газорегуляторные пункты (ПГБ)  для снижения давления с 6 кгс/см2 (0,6МПа).

Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц.

Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией.

Расходы газа перспективного потребления приведены в таблице тепловых нагрузок.

Основными задачами эксплуатации систем городского газового хозяйства являются: обеспечение безопасности его использования, поддержание необходимых давлений в газовых сетях, своевременное выделение и ликвидация повреждения газопроводов и участков.

Задачами аварийно-диспетчерской службы являются: круглосуточный прием заявок и устранение утечек и аварийных повреждений, профилактические работы по предупреждению аварий.

В систему распределения газа городов и населенных пунктов входят: газопроводы всех давлений и назначений, газораспределительные станции(ГРС), газорегуляторные пункты (ГРП), устройства связи и телемеханики и другие сооружения, предназначенные для обеспечения нормальной эксплуатации систем газоснабжения.

7.6. Телефонизация

Для обеспечения с. Рощинский телефонной связью на расчетный срок достаточно существующей ЭАТС "Элком", ОС ОАО объект ОАО"Башинформсвязь" на 580 номеров.

Расположенная по улице Строителей 2. Абонентская разводка по населенному пункту – на опорах. Предусматривается телефонизация всех общественных зданий и, частично, жилых домов.

7.7. Теле-, радиофикация

Радиофикация в проекте не предусмотрена, т.к. в соответствии с «Программой перевода проводного вещания на прием с эфира (Приказ ГК РФ по связи и информатизации от 22.05.96 №55)» для приема радиовещания рекомендуется использовать приемники УКВ-ЧМ, приобретаемые в торговой сети.

Узел радиовещания находится по адресу: с. Рощинский, ул. Лесная, 13, в здании Дома культуры, работает на праздничных мероприятиях.

Для приема телепередачи в с. Рощинский намечается установка коллективных антенн на крышах жилых домов и культурно-бытовых зданий. Телецентр существует в г. Стерлитамаке.

8.Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Баланс использования территории |
| 1.1. | Территория в границах населенного пункта, в том числе: | Га | 62,1 | 84,4 |
|  | Территории застройки населенного пункта, в том числе: | -/- | 42,44 | 60,73 |
|  | Жилая застройка: | -/- | 27,99 | 40,51 |
|  | - индивидуальная усадебная | -/- | 16,13 | 27,34 |
|  | - блокированная | -/- | 7,3 | 8,5 |
|  | - малоэтажная | -/- | 4,39 | 4,67 |
|  | Общественно-деловая застройка | -/- | 7,55 | 8,27 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | -/- | 2,91 | 4,41 |
|  | Производственные зоны | -/- | 1,30 | 1,30 |
|  | Улицы, дороги, проезды | -/- | 3,65 | 6,05 |
| 1.2 | Прочие территории | -/- | 19,62 | 20,66 |
| 2. | Население |
|  | Численность постоянного населения | чел | 1928 | 2350 |
|  | Возрастная структура населения: | -/- |  |  |
|  | - моложе трудоспособного возраста | % | 17,6 | 21,78 |
|  | - в трудоспособном возрасте | -/- | 70,7 | 72 |
|  | - старше трудоспособного возраста | -/- | 11,6 | 6,22 |
|  | Численность занятого населения | чел | 1363 | 1692 |
| 3. | Жилищное строительство |
|  | Жилищный фонд | тыс.м2 | 30,5 | 41,30 |
|  | Убыль жилищного фонда | -/- | - | - |
|  | Объем нового жилищного строительства: | -/- | - | 10,803 |
|  | индивидуальная усадебная, коттеджная (1-2 этажа) | -/- | 9,744 | 16,29 |
|  | -блокированная | -/- | 20,773 | 25,022 |
|  | -малоэтажная | -/- |  |  |
|  | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел | 15,82 | 25,6 |
|  | Обеспеченность жилищного фонда водопроводом: | % | 100 | 100 |
|  | -канализацией | -/- | 100 | 100 |
|  | -газовыми плитами | -/- | 100 | 100 |
|  | -теплом | -/- | 100 | 100 |
|  | -горячей водой | -/- | 100 | 100 |
| 4. | Социальное обслуживание |
|  | Количество мест в общеобразовательных учреждениях | мест | 203 | 338 |
|  | Количество мест в детских дошкольных учреждениях | -/- | 143 | 174 |
|  | Учреждения здравоохранения, больницы | коек | 35 | 35 |
| 5. | Транспортное обслуживание |
|  | Протяженность магистральных улиц и дорог, в том числе: | км | 7,70 | 11,23 |
|  | - в селитьбе | км | 7,7 | 11,00 |
|  | -вне селитьбы | км | - | 0,23 |
|  | Плотность транспортной сети | км/кв.км | 12,39 | 13,09 |
|  | Количество индивидуального Транспорта | ед. | 655 | 822 |
|  | Количество индивидуальных автомобилей на 1000 жителей | ед. | 340 | 350 |
| 6. | Электроснабжение |
|  | Суммарное потребление электроэнергии в год, в том числе: | кВт | 1905 | 2235 |
|  | - жилищно-коммунальный | кВт | 1905 | 2235 |
|  | Удельное электропотребление на 1 человека в год | кВт/ч | 0,99 | 0,95 |
| 7. | Теплоснабжение |
|  | Источники теплоснабжения: | Гкал/ч | - |  |
|  | - отопительные котельные | -/- | 23,5 | 451262 |
|  | - индивидуальные источники | Гкал/ч | 4,035 | 9,84 |
| 8. | Газоснабжение |
|  | Потребление газа, в том числе | н.м3/ч | - | 882,1 |
|  | Индивидуальные источники теплоснабжения | -/- | - | 814 |
|  | на нужды промышленности и коммунально-бытовой сектор | -/- | - | 68,1 |
| 9. | Водоснабжение |
|  | Суммарное водопотребление, всего в том числе: | м3/сут. | - | 658 |
|  | -на хозяйственно-питьевые и коммунально-бытовые нужды | м3/сут. | - | 470 |
|  | - на производственные нужды | м3/сут. | - | 188 |
|  | Водопотребление на 1 человека | л/сут. | - | 200 |
|  | Используемые источники водоснабжения | Подземные воды | Водозабор подземных вод расположенный в с. Карайганово Ишимбайского района. |
| 10. | Канализация |
|  | Суммарное водоотведение, всего | м3/сут. | - | 658 |
|  | в т.ч. |  |  |  |
|  | -стоки жилой и общественной застройки | м3/сут. | - | 658 |
|  | Производительность канализационных очистных сооружений | -/- | 560 | 800 |
| 11. | Санитарная очистка территории: |
|  | Объем бытового мусора | тыс.т/год | - | 0,53 |
|  | Усовершенствованные свалки | га | 0,03 | 2 |

Иллюстративные материалы